# Утверждаю

Первый заместитель

Министра Российской Федерации

по связи и информатизации

Б.Д.АНТОНЮК

9 декабря 2003 года

Согласовано

Руководитель ДРТС

Министерства Российской Федерации

по связи и информатизации

В.И.ПАВЛОВ

8 апреля 2003 года

ОБОРУДОВАНИЕ КАБЕЛЬНЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ

СЕТЕЙ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## 1. Назначение и классификация

Настоящие технические требования (ТТ) распространяются на оборудование кабельных распределительных сетей (КРС) систем кабельного телевидения (СКТ) и систем коллективного приема (СКП) телевидения и радиовещания и оборудование антенного тракта:

1.1. Конвертеры (преобразователи частоты) с малошумящими усилителями (LNB).

1.2. Конвертеры MMDS.

1.3. Высокочастотные переключатели (мультисвитчинги).

1.4. Усилители.

1.4.1. Усилители предварительные канальные/многоканальные.

1.4.2. Усилители предварительные диапазонные.

1.4.3. Усилители сложения предварительные канальные.

1.4.4. Усилители сложения предварительные диапазонные.

1.4.5. Усилители сложения предварительные комбинированные.

1.4.6. Усилители предварительные широкополосные.

1.4.7. Усилители линейные.

1.5. Элементы кабельных распределительных сетей.

1.5.1. Распределители (разветвители или сплитеры).

1.5.2. Ответвители.

1.5.3. Абонентские розетки.

1.5.4. Распределители оптические.

1.5.5. Ответвители оптические.

1.6. Устройства изменения и регулировки частотной характеристики тракта передачи системы кабельного телевидения.

1.6.1. Фильтры канальные.

1.6.2. Фильтры диапазонные.

1.6.3. Фильтры ОВЧ ЧМ диапазона.

1.6.4. Фильтры режекторные канальные.

1.6.5. Фильтры режекторные диапазонные.

1.6.6. Фильтры сложения канальные.

1.6.7. Фильтры сложения диапазонные.

1.6.8. Фильтры сложения комбинированные.

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1.6.10. Корректоры формы АЧХ.

1.6.11. Аттенюаторы фиксированные.

1.6.12. Аттенюаторы переменные.

1.7. Кабельные разъемы.

1.8. Головные станции для приема, усиления и преобразования телевизионных сигналов.

1.8.1. Головные станции с канальными устройствами усиления и конвертирования.

1.8.2. Головные станции с устройством формирования радиосигнала вещательного телевидения (телевизионным модулятором).

1.8.3. Головные станции с демодуляцией радиосигнала спутниковой промежуточной частоты и формированием радиосигнала вещательного телевидения.

1.8.4. Головные станции с устройством демодуляции радиосигнала вещательного телевидения (телевизионным демодулятором).

1.8.5. Головные станции с устройством транскодирования радиосигнала цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-S (QPSK) в радиосигнал стандарта DVB-C (64-QAM).

1.8.6. Головные станции с устройством усиления, конвертирования и формирования радиосигналов ОВЧ ЧМ вещания.

1.8.7. Головные станции с устройствами сложения радиосигналов.

1.8.8. Головные станции с декодированием радиосигнала цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-S и формированием полного цветового видеосигнала по стандарту B/G (PAL) или D/K (SECAM).

1.8.9. Центральные кабельные модемы.

1.9. Оконечные устройства.

1.9.1. Абонентские приемники (тюнеры) для приема аналоговых программ спутникового телевидения и радиопрограмм.

1.9.2. Абонентские приемники (тюнеры) для приема цифровых программ спутникового телевидения и радиопрограмм.

1.9.3. Абонентские приемники (set top) для приема цифровых программ спутникового телевидения и радиопрограмм в кабельных сетях.

1.9.4. Оконечные кабельные модемы.

1.10. Оптическое оборудование.

1.10.1. Волоконно-оптическое звено распределительной сети кабельного телевидения.

1.11. Система менеджмента и мониторинга.

1.12. Тракты кабельных распределительных сетей (КРС).

1.12.1. Тракты линейной кабельной распределительной сети.

1.12.2. Тракты кабельной распределительной сети.

1.12.3. Тракты передачи данных системы ООВ (Out-Of-Band), включающих в себя модулятор центрального модема головного оборудования и демодулятор оконечного кабельного модема в прямом направлении, модулятор оконечного кабельного модема и демодулятор центрального модема в обратном направлении.

1.13. Источники питания, устройства ввода питания.

1.13.1. Источники дистанционного питания усилителей предварительных.

1.13.2. Устройства ввода питания усилителей предварительных.

1.13.3. Устройства ввода питания усилителей с дистанционным питанием.

В настоящих ТТ применяют определения и используют обозначения и сокращения, приведенные в Приложении Д.

Перечень нормативной документации, на основе которой разрабатывались ТТ и на которую даны ссылки в ТТ, приведен в Приложении Е.

## 2. Технические требования

2.1. Общие требования.

2.1.1. Оборудование КРС должно соответствовать требованиям настоящих ТТ и комплекту сопроводительной технической и конструкторской документации.

2.1.2. Параметры радиосигналов вещательного телевидения, частоты каналов приема и распределения должны соответствовать требованиям ГОСТ 11216-83 [1], ГОСТ 28324-89 [2], ГОСТ 7845-92 [3], ГОСТ 18471-83 [4], ГОСТ Р 50890-96 [5], ГОСТ 13924-80 [7], ГОСТ Р 51107-97 [8], ГОСТ 16465-70 [9], ГОСТ Р 52023-2003 [16].

2.2. Требования к конструкции, материалам и покупным изделиям.

2.2.1. Общий вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры должны соответствовать комплекту конструкторской документации (КД) на изделие.

2.2.2. Материалы, полуфабрикаты и покупные изделия, применяемые при изготовлении, должны удовлетворять требованиям действующих стандартов, ТУ на них.

2.2.3. Качество сборки, монтажа и внешний вид должны соответствовать следующим требованиям:

- все устройства должны быть прочно закреплены, органы регулирования должны действовать плавно;

- все винты и болты устройств, имеющих резьбу, не должны иметь повреждений, должны быть прочно застопорены;

- все надписи должны быть четкими;

- все покрытия должны быть прочными, ровными, без царапин и трещин и должны обеспечивать защиту от коррозии.

2.3. Требования к электрическим параметрам.

2.3.1. Требования к электрическим параметрам конвертеров (преобразователей частоты) с малошумящими усилителями (LNB).

Таблица 3.1

┌───┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│ N │           Наименование параметра             │  Величина   │

│п/п│                                              │  параметра  │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│1  │Полоса входных/выходных рабочих частот, МГц   │- <*>        │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│2  │Отклонение частоты гетеродина от номинального │- <*>        │

│   │значения, кГц, не более                       │             │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│3  │Коэффициент усиления, дБ                      │- <*>        │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│4  │Коэффициент шума, дБ, не более                │- <*>        │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│5  │Затухание несогласованности, дБ, не менее     │Приложение А,│

│   │                                              │таблица А.2  │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│6  │Неравномерность АЧХ в полосе рабочих частот,  │3            │

│   │дБ                                            │             │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│7  │Напряжение коммутации, В, в пределах:         │             │

│   │- входа V                                     │11 - 14      │

│   │- входа Н                                     │16 - 19      │

└───┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.2. Требования к электрическим параметрам конвертеров MMDS.

Таблица 3.2

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полоса входных/выходных рабочих частот, МГц | - <*> |
| 2 | Отклонение частоты гетеродина от номинального значения, кГц, не более | - <*> |
| 3 | Коэффициент усиления, дБ | - <*> |
| 4 | Коэффициент шума, дБ, не более | - <*> |
| 5 | Затухание несогласованности, дБ, не менее | Приложение А, таблица А.2 |
| 6 | Неравномерность АЧХ в полосе рабочих частот, дБ | 3 |

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.3. Требования к электрическим параметрам высокочастотных переключателей (мультисвитчингов) приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3

┌───┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│ N │   Наименование параметра     │      Величина параметра     │

│п/п│                              │                             │

├───┼──────────────────────────────┼────────┬──────────┬─────────┤

│1  │Полоса рабочих частот, МГц    │47 - 862│950 - 2300│47 - 2300│

│   │                              │        │<*>       │<*>      │

├───┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤

│2  │Коэффициент передачи, дБ      │- <**>  │- <**>    │- <**>   │

├───┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤

│3  │Коэффициент шума, дБ, не более│6       │8         │8        │

├───┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤

│4  │Максимальный уровень          │        │          │         │

│   │радиосигнала изображения      │        │          │         │

│   │на выходе, при отношении      │        │          │         │

│   │к одночастотной помехе        │        │          │         │

│   │третьего порядка, дБмкВ,      │        │          │         │

│   │не менее:                     │        │          │         │

│   │IMAIII(В) = 60 дБ             │- <**>  │- <**>    │- <**>   │

│   │IMAIII(B) = 35 дБ             │        │          │         │

├───┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤

│5  │Затухание несогласованности   │10      │10        │10       │

│   │на входе и выходе, дБ,        │        │          │         │

│   │не менее                      │        │          │         │

├───┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤

│6  │Неравномерность АЧХ в полосе  │3       │3         │5        │

│   │рабочих частот, дБ, не более  │        │          │         │

├───┼──────────────────────────────┼────────┼──────────┼─────────┤

│7  │Напряжение коммутации, В,     │        │          │         │

│   │в пределах:                   │        │          │         │

│   │- входа V                     │        │11 - 14   │11 - 14  │

│   │- входа Н                     │        │16 - 19   │16 - 19  │

└───┴──────────────────────────────┴────────┴──────────┴─────────┘

------------------------------------

<*> Допускается снижение верхней частоты до 2150 МГц.

<**> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.4. Требования к электрическим параметрам усилителей.

2.3.4.1. Усилители предварительные канальные/многоканальные.

Требования к электрическим параметрам усилителей предварительных канальных/многоканальных приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

┌───┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ N │  Наименование параметра   │        Величина параметра      │

│п/п│                           │                                │

├───┼───────────────────────────┼───────┬──────┬───────┬─────────┤

│1  │Номер телевизионного канала│1 - 5  │6 - 7 │8 - 12 │21 - 60  │

├───┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┤

│2  │Коэффициент усиления, дБ,  │- <*>  │- <*> │- <*>  │- <*>    │

│   │не менее                   │       │      │       │         │

├───┼───────────────────────────┼───────┼──────┼───────┼─────────┤

│3  │Коэффициент шума, дБ,      │6,0    │5,0   │5,0    │5,0      │

│   │не более                   │       │      │       │         │

├───┼───────────────────────────┼───────┴──────┴───────┴─────────┤

│4  │Максимальный уровень выход-│- <*>                           │

│   │ного радиосигнала изображе-│                                │

│   │ния, при отношении к одно- │                                │

│   │частотной помехе комбинаци-│                                │

│   │онных частот третьего по-  │                                │

│   │рядка IMAIII(К) = 54 дБ,   │                                │

│   │дБмкВ, не менее            │                                │

├───┼───────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│5  │Затухание несогласованности│Приложение А, таблица А.2       │

│   │на входе и выходе, дБ,     │                                │

│   │не менее                   │                                │

├───┼───────────────────────────┼───────┬──────┬───────┬─────────┤

│6  │Избирательность, дБ,       │       │      │       │         │

│   │не менее, на частотах, от- │       │      │       │         │

│   │стоящих от граничных частот│       │      │       │         │

│   │полосы канала (группы кана-│       │      │       │         │

│   │лов) усилителя на:         │       │      │       │         │

│   │+/- 8 МГц                  │20     │18    │15     │10       │

│   │+/- 16 МГц                 │32     │30    │25     │20       │

│   │+/- 24 МГц                 │40     │40    │35     │30       │

├───┼───────────────────────────┼───────┴──────┴───────┼─────────┤

│7  │Неравномерность АЧХ, дБ,   │2,0                   │2,0      │

│   │не более                   │                      │         │

└───┴───────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┘

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.4.2. Усилители предварительные диапазонные.

Требования к электрическим параметрам приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полоса рабочих частот, МГц | 47 - 100 | ОВЧ ЧМ | 174 - 230 | 470 - 606/ 606 - 862 |
|  |  |  | 65,9 - 74 | 87,5 - 108 |  |  |
| 2 | Коэффициент усиления, дБ | 10...30 | 10...30 | 10...30 | 10...30 | 10...30 |
| 3 | Коэффициент шума, дБ, не более | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4 | Максимальный уровень выходного радиосиг- нала изображения, при отношении к одночастотной помехе комбинационных час- тот третьего порядка IMAIII(В) = 60 дБ, дБмкВ, не менее | - <*> |
| 5 | Затухание несогласованности на входе и выходе, дБ, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Избирательность на частотах смежных диапазонов, дБ, не менее | 16 | 16 | 16 | 16 | 10 |
| 7 | Неравномерность АЧХ, дБ, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.4.3. Усилители сложения предварительные канальные.

Требования к электрическим параметрам приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐

│ N │ Наименование параметра │         Величина параметра        │

│п/п│                        │                                   │

├───┼────────────────────────┼─────────┬─────────┬───────────────┤

│1  │Номер телевизионного    │Любые два│Любые три│Любые от двух  │

│   │канала                  │несмежных│несмежных│до пяти несмеж-│

│   │                        │канала   │канала   │ных каналов    │

│   │                        │1 - 5    │6 - 12   │21 - 69        │

├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤

│2  │Коэффициент усиления,   │- <*>    │- <*>    │- <*>          │

│   │дБ, не менее            │         │         │               │

├───┼────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────────┤

│3  │Коэффициент шума, дБ,   │6,0      │5,0      │5,0            │

│   │не более                │         │         │               │

├───┼────────────────────────┼─────────┴─────────┴───────────────┤

│4  │Максимальный уровень    │- <*>                              │

│   │выходного радиосигнала  │                                   │

│   │изображения, при отно-  │                                   │

│   │шении к одночастотной   │                                   │

│   │помехе комбинационных   │                                   │

│   │частот третьего порядка │                                   │

│   │IMAIII(К) = 54 дБ,      │                                   │

│   │дБмкВ, не менее         │                                   │

├───┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┤

│5  │Затухание несогласован- │Приложение А, таблица А.2          │

│   │ности на входе и выходе,│                                   │

│   │дБ, не менее            │                                   │

├───┼────────────────────────┼─────────┬─────────┬───────────────┤

│6  │Избирательность, дБ,    │         │         │               │

│   │не менее, на частотах,  │         │         │               │

│   │отстоящих от граничных  │         │         │               │

│   │частот полосы канала    │         │         │               │

│   │усилителя на:           │         │         │               │

│   │+/- 8 МГц               │20       │15       │10             │

│   │+/- 16 МГц              │32       │25       │20             │

│   │+/- 24 МГц              │40       │35       │30             │

├───┼────────────────────────┼─────────┴─────────┼───────────────┤

│7  │Неравномерность АЧХ, дБ,│2,0                │2,0            │

│   │не более                │                   │               │

└───┴────────────────────────┴───────────────────┴───────────────┘

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.4.4. Усилители сложения предварительные диапазонные.

Требования к электрическим параметрам приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полоса рабочих частот, МГц | 47 - 230/ 470 - 862 | 47 - 100/ 174 - 862 | 47 - 100/ 174 - 230/ 470 - 862 | 47 - 862/ 950 - 2300 | ОВЧ ЧМ 65,9 - 74/ 87,5 - 108 |
| 2 | Коэффициент усиления, дБ, не менее | - <*> |
| 3 | Коэффициент шума, дБ, не более | 6,0 | 8,0 | 5,0 |
| 4 | Максимальный уровень радиосигнала изображе- ния на выходе, при от- ношении к одночастот- ной помехе третьего порядка, дБмкВ, не менее, в полосе частот: 47 - 862 МГц, IMAIII(В) = 60 дБ 950 - 2300 МГц, IMAIII(В) = 35 дБ | - <*> |
| 5 | Затухание несогласо- ванности на входе и выходах, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |
| 6 | Избирательность на частотах суммируемых диапазонов, дБ, не менее | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 |
| 7 | Неравномерность АЧХ, дБ, не более | 2,0 |

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.4.5. Усилители сложения предварительные комбинированные.

Требования к электрическим параметрам усилителей сложения предварительных комбинированных приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5

┌───┬────────────────────────────────┬──────────────────────────┐

│ N │     Наименование параметра     │    Величина параметра    │

│п/п│                                │                          │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│   │Прямое направление              │                          │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┬──────────────┤

│1  │Полоса рабочих частот, МГц      │47 - 862   │950 - 2300 <*>│

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│2  │Диапазоны/каналы сложения       │- <**>     │- <**>        │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│3  │Коэффициент усиления, дБ        │- <**>     │- <**>        │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│4  │Коэффициент шума, дБ, не более  │6,0        │8,0           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│5  │Максимальный уровень радиосигна-│           │              │

│   │ла изображения на выходе, при   │           │              │

│   │отношении к одночастотной помехе│           │              │

│   │третьего порядка, дБмкВ,        │           │              │

│   │не менее:                       │           │              │

│   │IMAIII(В) = 60 дБ               │- <**>     │              │

│   │IMAIII(В) = 35 дБ               │           │- <**>        │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┼──────────────┤

│6  │Затухание несогласованности     │10         │6,0           │

│   │на входе и выходе, дБ, не менее │           │              │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┴──────────────┤

│7  │Избирательность на частотах     │16                        │

│   │суммируемых диапазонов/каналов, │                          │

│   │дБ, не менее                    │                          │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┬──────────────┤

│8  │Неравномерность АЧХ, дБ         │3,0        │3,0           │

├───┼────────────────────────────────┼───────────┴──────────────┤

│   │Обратное направление            │                          │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│9  │Полоса рабочих частот, МГц      │5 - 30/42/65              │

│   │                                │(варианты исполнений)     │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│10 │Коэффициент передачи, дБ,       │- <**>                    │

│   │не менее                        │                          │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│11 │Неравномерность АЧХ, дБ,        │2,0                       │

│   │не более                        │                          │

├───┼────────────────────────────────┼──────────────────────────┤

│12 │Затухание несогласованности     │10                        │

│   │на входе, дБ, не менее          │                          │

└───┴────────────────────────────────┴──────────────────────────┘

------------------------------------

<*> Допускается снижение верхней частоты до 2150 МГц.

<**> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.4.6. Усилители предварительные широкополосные.

Требования к электрическим параметрам приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6

┌───┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│ N │   Наименование параметра    │      Величина параметра      │

│п/п│                             │                              │

├───┼─────────────────────────────┼────────┬───────────┬─────────┤

│1  │Полоса рабочих частот, МГц   │47 - 862│950 - 2300 │47 - 2300│

│   │                             │        │<*>        │<*>      │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┤

│2  │Коэффициент усиления, дБ     │- <**>  │- <**>     │- <**>   │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┤

│3  │Коэффициент шума, дБ,        │6,0     │8,0        │8,0      │

│   │не более                     │        │           │         │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┤

│4  │Максимальный уровень         │        │           │         │

│   │радиосигнала изображения     │        │           │         │

│   │на выходе, при отношении     │        │           │         │

│   │к одночастотной помехе       │        │           │         │

│   │третьего порядка, дБмкВ,     │        │           │         │

│   │не менее:                    │        │           │         │

│   │IMAIII(В) = 60 дБ            │- <**>  │           │         │

│   │IMAIII(В) = 35 дБ            │        │- <**>     │- <**>   │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┤

│5  │Затухание несогласованности  │10      │6,0        │6,0      │

│   │на входе и выходе, дБ,       │        │           │         │

│   │не менее                     │        │           │         │

├───┼─────────────────────────────┼────────┼───────────┼─────────┤

│6  │Неравномерность АЧХ, дБ      │3,0     │3,0        │4,0      │

└───┴─────────────────────────────┴────────┴───────────┴─────────┘

------------------------------------

<*> Допускается снижение верхней частоты до 2150 МГц.

<**> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.4.7. Усилители линейные.

Требования к электрическим параметрам приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Прямое направление |  |
| 1 | Полоса рабочих частот, МГц | - <*> |
| 2 | Коэффициент усиления, дБ | - <*> |
| 3 | Неравномерность АЧХ, дБ, не более | 2,0 |
| 4 | Коэффициент шума, дБ, не более | 10 |
| 5 | Максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения на выходе, дБмкВ, не менее: - при IMAIII(В) = 55 дБ - IMAIII(В) = 60 дБ - CSO = 60 дБ - CTB = 60 дБ | - <*> |
| 6 | Затухание несогласованности на входе и выходе, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |
|  | Диапазон регулировки усиления, дБ, не менее | 10 |
| 7 | Диапазон коррекции АЧХ, дБ, не менее | 10 |
| 8 | Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ, не менее | 60 |
|  | Обратное направление | пассивный/активный (опция) |
| 9 | Полоса рабочих частот, МГц | - <*> |
| 10 | Коэффициент усиления, дБ, не менее | - <*> |
| 11 | Максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения на выходе при IMAIII(В) = 60 дБ, дБмкВ, не менее | - <*> |
| 12 | Диапазон регулирования усиления, дБ | 10 |
| 13 | Диапазон коррекции АЧХ, дБ | 10 |
| 14 | Затухание несогласованности на входе и выходе, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |
| 15 | Неравномерность АЧХ, дБ | 2,0 |
| 16 | Коэффициент шума, дБ, не менее | 10 |

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.5. Элементы кабельных распределительных сетей.

2.3.5.1. Распределители (разветвители).

Требования к электрическим параметрам приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

┌───┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────┐

│ N │       Наименование параметра         │  Значение параметра │

│п/п│                                      │                     │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│1  │Полоса рабочих частот, МГц            │5/47 - 862/2300 <*>  │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│2  │Затухание разветвления, дБ, не более  │                     │

│   │при разветвлении:                     │                     │

│   │- на 2                                │4,2                  │

│   │- на 3                                │7,5                  │

│   │- на 4                                │9,0                  │

│   │- на 6                                │13                   │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│3  │Неравномерность АЧХ вход-выход,       │2,0                  │

│   │не более, дБ                          │                     │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│4  │Переходное затухание между выходами,  │16                   │

│   │дБ, не менее                          │                     │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│5  │Затухание несогласованности на входе  │Приложение А,        │

│   │и выходах, дБ, не менее               │табл. А.2            │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│6  │Отношение сигнала к фону, дБ,         │60 <**>              │

│   │не менее (при 6 А/50 Гц)              │                     │

├───┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────┤

│7  │Ток транзита, А                       │1...6 <**>           │

└───┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации в указанных пределах.

<**> Норма указывается в технической документации на оборудование с проходом по питанию.

2.3.5.2. Ответвители.

Требования к электрическим параметрам приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

| N п/п | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полоса рабочих частот, МГц | 5/47 - 862/2300 <*> |
| 2 | Проходное затухание, дБ | - <**> |
| 3 | Переходное затухание между входом и отводами, дБ | - <**> |
| 4 | Отклонения переходного затухания от номинального значения, дБ | +/- 1,5 |
| 5 | Переходное затухание между отводами, дБ, не менее | 20 |
| 6 | Затухание несогласованности на входе и отводах, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |
| 7 | Отношение сигнала к фону, дБ, не менее (при 6 А/50 Гц) | 60 <***> |
| 8 | Ток транзита, А | 1...6 <***> |

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации в указанных пределах.

<**> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

<***> Норма указывается в технической документации на оборудование с проходом по питанию.

2.3.5.3. Абонентские розетки.

Требования к электрическим параметрам приведены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

┌───┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ N │       Наименование параметра           │Значение параметра │

│п/п│                                        │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│1  │Полоса рабочих частот, МГц              │5/47 - 862/2300 <*>│

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│2  │Затухание несогласованности на входе    │Приложение А,      │

│   │и выходах, дБ, не менее                 │табл. А.2          │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│   │Проходные розетки                       │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3  │Проходное затухание между входом и      │- <**>             │

│   │выходом в полосе рабочих частот, дБ     │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│4  │Переходное затухание между входом и     │- <**>             │

│   │отводами, дБ:                           │                   │

│   │- телевидение (ТВ)                      │                   │

│   │- спутниковое телевидение (СТВ)         │                   │

│   │- радиовещание (РВ)                     │                   │

│   │- данные (Д)                            │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│   │Оконечные розетки                       │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│5  │Затухание в полосе частот прямого       │                   │

│   │направления, дБ, не более:              │                   │

│   │- между входом и выходом ТВ             │5,0                │

│   │- между входом и выходом СТВ            │10                 │

│   │- между входом и выходом РВ             │14                 │

│   │- между входом и входом-выходом Д       │11                 │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│6  │Затухание в полосе частот обратного     │11                 │

│   │направления между входом-выходом Д      │                   │

│   │и входом, дБ, не более                  │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│7  │Переходное затухание в полосе частот    │                   │

│   │прямого направления, дБ, не менее:      │                   │

│   │- между выходом ТВ и выходом РВ         │18                 │

│   │- между выходом ТВ и выходом СТВ        │18                 │

│   │- между выходом ТВ и входом-выходом Д   │18                 │

│   │- между выходом СТВ и выходом РВ        │18                 │

│   │- между выходом СТВ и входом-выходом Д  │18                 │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│8  │Переходное затухание в полосе частот    │                   │

│   │обратного направления, дБ, не менее:    │                   │

│   │- между входом-выходом Д и выходом ТВ   │22                 │

│   │- между входом-выходом Д и выходом СТВ  │22                 │

│   │- между входом-выходом Д и выходом РВ   │22                 │

└───┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации в указанных пределах.

<**> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.5.4. Распределители оптические (разветвители или сплитеры оптические).

Требования к параметрам приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4

┌───┬───────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│ N │        Наименование параметра         │ Значение параметра │

│п/п│                                       │                    │

├───┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│1  │Затухание разветвления, дБ, в пределах │                    │

│   │при разветвлении:                      │                    │

│   │- на 2                                 │3,5 - 4,6           │

│   │- на 4                                 │5,8 - 7,5           │

│   │- на 8                                 │8,8 - 11,0          │

│   │- на 16                                │11,7 - 14,4         │

│   │- на 32                                │14,6 - 18           │

└───┴───────────────────────────────────────┴────────────────────┘

2.3.5.5. Ответвители оптические.

Требования к параметрам приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5

┌───┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ N │        Наименование параметра          │Значение параметра │

│п/п│                                        │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│1  │Проходное затухание, дБ, не более:      │                   │

│   │- при коэффициенте деления 50: 45%      │3,0                │

│   │- при коэффициенте деления 60: 40%      │2,6                │

│   │- при коэффициенте деления 65: 35%      │2,3                │

│   │- при коэффициенте деления 70: 30%      │1,9                │

│   │- при коэффициенте деления 75: 25%      │1,6                │

│   │- при коэффициенте деления 80: 20%      │1,3                │

│   │- при коэффициенте деления 85: 15%      │1,0                │

│   │- при коэффициенте деления 90: 10%      │0,8                │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│2  │Переходное затухание между входом       │                   │

│   │и отводом, дБ, не более:                │                   │

│   │- при коэффициенте деления 50: 45%      │4,0                │

│   │- при коэффициенте деления 60: 40%      │4,6                │

│   │- при коэффициенте деления 65: 35%      │5,3                │

│   │- при коэффициенте деления 70: 30%      │6,1                │

│   │- при коэффициенте деления 75: 25%      │7,1                │

│   │- при коэффициенте деления 80: 20%      │8,4                │

│   │- при коэффициенте деления 85: 15%      │10,2               │

│   │- при коэффициенте деления 90: 10%      │13,5               │

└───┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

2.3.6. Требования к электрическим параметрам устройств изменения и регулировки частотной характеристики тракта передачи сети кабельного телевидения.

2.3.6.1. Фильтры канальные.

Требования к электрическим параметрам приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

┌───┬───────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│ N │  Наименование параметра   │        Величина параметра      │

│п/п│                           │                                │

├───┼───────────────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬────┤

│1  │Номер телевизионного канала│1 - 5 │СК1 - │6 - 12│СК11 -│21 -│

│   │                           │      │СК8   │      │СК18  │69  │

├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────┤

│2  │Неравномерность АЧХ, дБ,   │2,0   │2,0   │1,5   │1,5   │1,5 │

│   │не более                   │      │      │      │      │    │

├───┼───────────────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴────┤

│3  │Проходное затухание, дБ,   │- <*>                           │

│   │не более                   │                                │

├───┼───────────────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬────┤

│4  │Избирательность, дБ,       │      │      │      │      │    │

│   │не менее, на частотах,     │      │      │      │      │    │

│   │отстоящих от граничных     │      │      │      │      │    │

│   │частот полосы пропускания  │      │      │      │      │    │

│   │фильтра на:                │      │      │      │      │    │

│   │+/- 8 МГц                  │27    │27    │20    │15    │10  │

│   │+/- 16 МГц                 │36    │36    │30    │25    │20  │

│   │+/- 24 МГц                 │40    │40    │36    │36    │30  │

├───┼───────────────────────────┼──────┴──────┴──────┴──────┴────┤

│5  │Затухание несогласованности│Приложение А, табл. А.2         │

│   │на входе и выходе, дБ,     │                                │

│   │не менее                   │                                │

└───┴───────────────────────────┴────────────────────────────────┘

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.6.2. Фильтры диапазонные.

Требования к электрическим параметрам приведены в таблице 6.2.

Таблица 6.2

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полоса рабочих частот, МГц | 5 - 30 | 47 - 100 | 174 - 230 | 470 - 862 |
| 2 | Неравномерность АЧХ, дБ, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Проходное затухание в полосе пропускания, дБ, не менее | - <*> | - <*> | - <*> | - <*> |
| 4 | Избирательность на частотах других рабочих диапазонов, дБ, не менее | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5 | Затухание несогласованности на входе и выходе, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.6.3. Фильтры ОВЧ ЧМ диапазона.

Требования к параметрам приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазоны частот, МГц | 65,9 - 74 | 87,5 - 108 |
| 2 | Неравномерность АЧХ, дБ, не более | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Проходное затухание в полосе пропускания, дБ, не менее | - <*> | - <*> |
| 4 | Избирательность на частотах другого рабочего диапазона ОВЧ ЧМ, дБ, не менее | 16 | 16 |
| 5 | Затухание несогласованности на входе и выходе, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.6.4. Фильтры режекторные канальные.

Требования к параметрам приведены в таблице 6.4.

Таблица 6.4

┌───┬──────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│ N │  Наименование параметра  │       Величина параметра        │

│п/п│                          │                                 │

├───┼──────────────────────────┼─────┬──────┬─────┬──────┬───────┤

│1  │Номер режектируемого      │1 - 5│СК1 - │6 -  │СК11 -│21 - 60│

│   │телевизионного канала     │     │СК8   │12   │СК18  │       │

├───┼──────────────────────────┼─────┴──────┴─────┴──────┴───────┤

│2  │Затухание сигнала в полосе│- <*>                            │

│   │задерживания (режекции),  │                                 │

│   │дБ, не менее              │                                 │

├───┼──────────────────────────┼─────┬──────┬─────┬──────┬───────┤

│3  │Затухание сигнала         │1,0  │1,5   │2,0  │2,5   │2,5    │

│   │вне полосы задерживания   │     │      │     │      │       │

│   │(режекции), дБ, не более  │     │      │     │      │       │

├───┼──────────────────────────┼─────┴──────┴─────┴──────┴───────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов  дана  в  соответствии с официальным текстом

документа.

│5  │Затухание несогласован-   │10                               │

│   │ности вне полосы задер-   │                                 │

│   │живания (режекции), дБ,   │                                 │

│   │не менее                  │                                 │

└───┴──────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.6.5. Фильтры режекторные диапазонные.

Требования к параметрам приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5

┌───┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│ N │        Наименование параметра           │Величина параметра│

│п/п│                                         │                  │

├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│1  │Номер режектируемого диапазона           │- <*>             │

├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│2  │Затухание сигнала в полосе               │- <*>             │

│   │задерживания (режекции), дБ, не менее    │                  │

├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3  │Затухание сигнала вне полосы             │2,5               │

│   │задерживания (режекции), дБ, не более    │                  │

├───┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов  дана  в  соответствии с официальным текстом

документа.

│5  │Затухание несогласованности вне полосы   │10                │

│   │задерживания (режекции), дБ, не менее    │                  │

└───┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.6.6. Фильтры сложения канальные.

Требования к параметрам приведены в таблице 6.6.

Таблица 6.6

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер телевизионного канала | Любые два несмежных канала 1 - 5 | Любые три несмежных канала 6 - 12 | Любые от двух до пяти несмежных каналов 21 - 69 |
| 2 | Проходное затухание, дБ, не менее | - <*> |
| 3 | Неравномерность АЧХ, дБ, не более | 2,5 | 2,0 | 1,5 |
| 4 | Избирательность на частотах, отстоящих от граничных частот полосы пропускания фильтра на +/- 8 МГц, дБ, не менее | 20 | 15 | 10 |
| 5 | Затухание несогласованности на входе и выходах, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.6.7. Фильтры сложения диапазонные.

Требования к электрическим параметрам приведены в таблице 6.7.

Таблица 6.7

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полоса рабочих частот, МГц | 47 - 230/ 470 - 862 | 47 - 100/ 174 - 862 | 47 - 100/ 174 - 230/ 470 - 862 | 47 - 862/ 950 - 2300 | ОВЧ ЧМ 65,9 - 74/ 87,5 - 108 |
| 2 | Проходное затухание в полосе пропуска- ния, дБ, не менее | - <*> |
| 3 | Неравномерность АЧХ, дБ, не более | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 |
| 4 | Избирательность на частотах других сум- мируемых диапазонов, дБ, не менее | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 |
| 5 | Затухание несогла- сованности на входе и выходах, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.6.8. Фильтры сложения комбинированные.

Требования к параметрам приведены в таблице 6.8.

Таблица 6.8

┌───┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ N │         Наименование параметра         │Величина параметра │

│п/п│                                        │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│1  │Диапазон рабочих частот, МГц            │- <*>              │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│2  │Диапазоны/каналы сложения, не менее     │- <*>              │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов  дана  в  соответствии с официальным текстом

документа.

│2  │Потери в полосе пропускания, дБ,        │- <*>              │

│   │не менее                                │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3  │Неравномерность АЧХ, дБ, не более       │3,0                │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│4  │Избирательность на частотах суммируемых │15                 │

│   │диапазонов/каналов, дБ, не менее        │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│5  │Затухание несогласованности на входе    │Приложение А,      │

│   │и выходах, дБ, не менее                 │табл. А.2          │

└───┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.6.9. Корректоры наклона АЧХ (эквалайзеры).

Требования к параметрам приведены в таблице 6.9.

Таблица 6.9

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон рабочих частот в зависимости от вариантов исполнений, МГц | - <*> |
| 2 | Проходное затухание на граничных частотах, дБ, не более | - <*> |
| 3 | Диапазон регулирования АЧХ, дБ, не менее | - <*> |
| 4 | Затухание несогласованности на входе и выходах, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |
| 5 | Отношение сигнала к фону, дБ, не менее (при 6 А/50 Гц) | 60 <**> |
| 6 | Ток транзита, А | 1...6 <**> |

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

<**> Норма указывается в технической документации на оборудование с проходом по питанию.

2.3.6.10. Корректоры формы АЧХ.

Требования к параметрам приведены в таблице 6.10.

Таблица 6.10

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полоса рабочих частот, МГц | - <*> |
| 2 | Проходное затухание на частотах коррекции, дБ, не более | - <*> |
| 3 | Диапазон регулирования АЧХ, дБ, не менее | - <*> |
| 4 | Затухание несогласованности на входе и выходах, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |
| 5 | Отношение сигнала к фону, дБ, не менее | 60 <**> |
| 6 | Ток транзита, А | 1...6 <**> |

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

<**> Норма указывается в технической документации на оборудование с проходом по питанию.

2.3.6.11. Аттенюаторы фиксированные.

Требования к параметрам приведены в таблице 6.11.

Таблица 6.11

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полоса рабочих частот, МГц | - <*> |
| 2 | Проходное затухание, дБ, не менее | - <*> |
| 3 | Неравномерность затухания, не более, дБ | 1,5 |
| 4 | Затухание несогласованности на входе и выходе, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.6.12. Аттенюаторы переменные.

Требования к параметрам приведены в таблице 6.12.

Таблица 6.12

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полоса рабочих частот, МГц | - <*> |
| 2 | Диапазон регулирования АЧХ, дБ, не менее | - <*> |
| 3 | Неравномерность затухания, не более, дБ | 2,0 |
| 4 | Затухание несогласованности на входе и выходе, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.7. Кабельные разъемы.

Требования к электрическим параметрам кабельных разъемов, переходников, насадок, муфт, нагрузок приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неравномерность АЧХ, не более, дБ | 1,5 |
| 2 | Затухание несогласованности, дБ, не менее | 14 |

2.3.8. Головные станции для приема, усиления и преобразования телевизионных сигналов.

2.3.8.1. Требования к параметрам головной станции с канальными устройствами усиления и конвертирования радиосигнала приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1

┌───┬──────────────────────────────────────────────┬─────────────┐

│ N │           Наименование параметра             │    Норма    │

│п/п│                                              │             │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│1  │Коэффициент шума канального усилителя         │             │

│   │(конвертора), дБ, не более:                   │             │

│   │- в полосе частот 40 - 300 МГц                │10           │

│   │- в полосе частот 300 - 862 МГц               │12           │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│2  │Эффективность автоматической регулировки      │Приложение А,│

│   │усиления (АРУ) при изменении уровня напряже-  │табл. А.1    │

│   │ния радиосигнала изображения на входе ГС на   │             │

│   │+/- 10 дБ в диапазоне входных уровней должна  │             │

│   │обеспечивать изменение уровня радиосигнала    │             │

│   │на выходе, дБ, не более                       │             │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│3  │Диапазон входных уровней напряжения           │- <*>        │

│   │радиосигнала изображения, дБмкВ, в пределах   │             │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│4  │Отношение радиосигнала изображения к          │Приложение А,│

│   │одночастотной помехе комбинационных частот    │табл. А.1    │

│   │третьего порядка IMAIII(К), дБ, не менее      │             │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│5  │Отношение радиосигнала изображения к побочным │57 <**>      │

│   │помехам в смежных каналах на частотах fни     │             │

│   │-6,5 МГц и fни +13 МГц, обусловленным         │             │

│   │взаимодействием радиосигналов изображения     │             │

│   │и звукового сопровождения в канале            │             │

│   │распределения, дБ, не менее                   │             │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│6  │Максимальный уровень напряжения радиосигнала  │             │

│   │изображения на выходе, дБмкВ, не менее,       │             │

│   │при допустимом отношении радиосигнала         │             │

│   │изображения:                                  │             │

│   │- к одночастотной помехе комбинационных       │- <*>        │

│   │частот третьего порядка IMAIII(К)             │             │

│   │- к побочным помехам в смежных каналах        │- <*>        │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│7  │Диапазон регулировки выходного уровня         │10           │

│   │напряжения радиосигнала, дБ, не менее         │             │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│8  │Неравномерность АЧХ, дБ, не более             │             │

│   │Неравномерность АЧХ в канале распределения    │             │

│   │радиосигнала вещательного телевидения:        │             │

│   │- в полосе частот от fни до fнз               │2,0          │

│   │- в полосе частот 0,5 МГц в пределах полосы   │0,5          │

│   │частот от fни до fнз                          │             │

│   │Неравномерность АЧХ:                          │             │

│   │- в канале распределения радиосигнала ОВЧ ЧМ  │2,0 <***>    │

│   │вещания                                       │             │

│   │- в канале распределения, в полосе частот     │0,3          │

│   │10 кГц в пределах полосы частот +/- 75 кГц    │             │

│   │относительно несущей частоты радиосигнала     │             │

│   │ОВЧ ЧМ вещания                                │             │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│9  │Избирательность                               │             │

│   │Избирательность телевизионного канального     │             │

│   │конвертора, дБ, не менее:                     │             │

│   │- на частотах, отстоящих на 8 МГц и выше      │57           │

│   │верхней, на 8 МГц и ниже нижней граничных     │             │

│   │частот канала распределения                   │             │

│   │- в полосе частот от fни -6,5 МГц до fни      │30           │

│   │-3,0 МГц нижнего смежного канала и в полосе   │             │

│   │частот верхнего смежного канала на частотах   │             │

│   │fни +8 МГц и выше при конвертировании радио-  │             │

│   │сигналов вещательного телевидения в смежные   │             │

│   │каналы                                        │             │

│   │- в полосе частот зеркального канала приема   │57           │

│   │- в полосе промежуточных частот для каналов   │             │

│   │приема:                                       │             │

│   │в полосе частот от 40 МГц до 300 МГц          │50           │

│   │в полосе частот от 300 МГц до 1000 МГц        │60           │

│   │Избирательность телевизионного канального     │             │

│   │усилителя на частотах, отстоящих на 8 МГц     │             │

│   │выше верхней и ниже нижней граничных частот   │             │

│   │канала распределения, дБ, не менее:           │             │

│   │- канального усилителя метрового диапазона    │30           │

│   │- канального усилителя дециметрового          │20           │

│   │диапазона                                     │             │

│   │Избирательность ОВЧ ЧМ канального конвертора  │             │

│   │на частотах относительно несущей частоты      │             │

│   │канала распределения, дБ, не менее:           │             │

│   │+/- 300 кГц                                   │40           │

│   │+/- 400 кГц                                   │45           │

│   │+/- 500 кГц                                   │50           │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│10 │Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ,       │52           │

│   │не менее                                      │             │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│11 │Затухание несогласованности со стороны входа  │Приложение А,│

│   │(выхода), дБ, не менее                        │табл. А.1    │

├───┼──────────────────────────────────────────────┼─────────────┤

│12 │Отклонение несущей частоты радиосигнала от    │Приложение А,│

│   │номинального значения при конвертировании,    │табл. А.1    │

│   │кГц, не более                                 │             │

└───┴──────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

<**> При распределении радиосигналов в смежных каналах.

<***> Требование относится к устройствам ГС, обеспечивающим раздельное (канальное) конвертирование и усиление радиосигналов ОВЧ ЧМ вещания.

2.3.8.2. Требования к параметрам головной станции с устройством формирования радиосигнала вещательного телевидения (телевизионным модулятором) приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2

┌───┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ N │         Наименование параметра         │       Норма       │

│п/п│                                        │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│1  │Размах полного цветового видеосигнала   │1 +/- 0,3          │

│   │на входе модулятора, соответствующий    │                   │

│   │номинальному коэффициенту модуляции     │                   │

│   │(85 +/- 2,0)%, В                        │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│2  │Отношение радиосигнала изображения к    │Приложение А,      │

│   │одночастотной помехе комбинационных     │табл. А.1          │

│   │частот третьего порядка IMAIII(К),      │                   │

│   │дБ, не менее                            │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3  │Отношение радиосигнала изображения к    │57 <1>             │

│   │побочным помехам в смежных каналах на   │                   │

│   │частотах fни -6,5 МГц и fни +13 МГц,    │                   │

│   │обусловленным взаимодействием           │                   │

│   │радиосигналов изображения и звукового   │                   │

│   │сопровождения в канале распределения,   │                   │

│   │дБ, не менее                            │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│4  │Максимальный уровень напряжения         │- <2>              │

│   │радиосигнала изображения на выходе,     │                   │

│   │дБмкВ, не менее, при допустимом         │                   │

│   │отношении радиосигнала изображения:     │                   │

│   │- к одночастотной помехе комбинационных │                   │

│   │частот третьего порядка IMAIII(К)       │                   │

│   │- к побочным помехам в смежных каналах  │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│5  │Характеристика боковых полос частот     │Приложение Б <3>   │

│   │(от fни -1,25 МГц до fни +6,5 МГц)      │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│6  │Отношение радиосигнала изображения к    │57 <1>             │

│   │внеполосной помехе в полосе частот от   │                   │

│   │fни -6,5 МГц до fни -1,25 МГц, дБ,      │                   │

│   │не менее                                │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│7  │Отклонение несущей частоты радиосигнала │Приложение А,      │

│   │изображения от номинального значения,   │табл. А.1          │

│   │кГц, не более                           │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│8  │Отклонение разности несущих частот      │Приложение А,      │

│   │радиосигналов изображения и звукового   │табл. А.1          │

│   │сопровождения от номинального значения, │                   │

│   │кГц, не более                           │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│9  │Диапазон регулировки выходного уровня   │10                 │

│   │напряжения радиосигнала, дБ, не менее   │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│10 │Разность уровней напряжения             │                   │

│   │радиосигналов изображения и звукового   │                   │

│   │сопровождения в канале распределения,   │                   │

│   │дБ:                                     │                   │

│   │- минимальная                           │10                 │

│   │- максимальная                          │20                 │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│11 │Сквозная амплитудно-частотная           │Приложение В,      │

│   │характеристика (АЧХ) канала изображения │рис. В1 <6>        │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│12 │Дифференциальное усиление в канале      │10 <4>             │

│   │изображения, %, не более                │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│13 │Дифференциальная фаза в канале          │10 <4>             │

│   │изображения, градусы, не более          │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│14 │Расхождение во времени сигналов яркости │+/- 60 <4>         │

│   │и цветности в канале изображения, нс,   │                   │

│   │не более                                │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│15 │Импульсная характеристика (К-фактор)    │5,0 <4>            │

│   │канала изображения, %, не более         │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│16 │Нелинейность сигнала яркости в канале   │10 <4>             │

│   │изображения, %, не более                │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│17 │Перекос плоской части прямоугольных     │+/- 1,5 <4>        │

│   │импульсов частоты полей, %, не более    │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│18 │Перекос плоской части прямоугольных     │+/- 1,0 <4>        │

│   │импульсов частоты строк, %, не более    │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│19 │Отношение радиосигнала изображения к    │50                 │

│   │шуму в полосе частот канала             │                   │

│   │изображения, дБ, не менее               │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│20 │Отношение сигнала изображения к фоновой │52                 │

│   │помехе, дБ, не менее                    │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│21 │Уровень мощности сигнала звукового      │0 +/- 6            │

│   │сопровождения на входе канала звукового │                   │

│   │сопровождения модулятора, соответствую- │                   │

│   │щий номинальной девиации несущей частоты│                   │

│   │радиосигнала звукового сопровождения    │                   │

│   │+/- 50 кГц, дБм                         │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│22 │Нелинейные искажения сигнала звукового  │1,0                │

│   │сопровождения в полосе модулирующих     │                   │

│   │частот от 40 до 15000 Гц при девиации   │                   │

│   │+/- 50 кГц, %, не более                 │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│23 │Отклонение АЧХ канала звукового сопро-  │+/- 1,5            │

│   │вождения от характеристики идеальной    │                   │

│   │цепи предыскажений (рис. 1, табл. 8.2а) │                   │

│   │в полосе частот от 40 до 15000 Гц, дБ,  │                   │

│   │не более                                │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│24 │Отношение сигнала звукового сопровож-   │                   │

│   │дения к ЧМ фону и шуму при девиации     │                   │

│   │частоты +/- 50 кГц, дБ, не менее:       │                   │

│   │- без псофометрического фильтра         │48                 │

│   │(невзвешенному)                         │                   │

│   │- с псофометрическим фильтром           │50 <5>             │

│   │(взвешенному)                           │                   │

└───┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

------------------------------------

<1> При распределении радиосигналов в смежных каналах.

<2> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

<3> Параметр нормируется для модулятора с одной боковой полосой.

<4> Параметр нормируется от входа модулятора до выхода телевизионного измерительного демодулятора.

<5> Параметр нормируется при использовании псофометрического фильтра, выполненного в соответствии с требованием ГОСТ Р 50712-94, рисунок 1 [10].

<6> Здесь и далее рисунки не приводятся.

Таблица 8.2а

ЗНАЧЕНИЯ АЧХ ЦЕПИ ПРЕДЫСКАЖЕНИЯ

С ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ 50 МС

┌────────┬───────────┬─────────┬───────────┬─────────┬───────────┐

│Частота,│Амплитуда, │Частота, │Амплитуда, │Частота, │Амплитуда, │

│  кГц   │    дБ     │   кГц   │    дБ     │   кГц   │    дБ     │

├────────┼───────────┼─────────┼───────────┼─────────┼───────────┤

│  0,03  │   -0,41   │   0,8   │   -0,14   │   8,0   │    8,23   │

│  0,05  │   -0,41   │   1,0   │    0      │  10,0   │    9,95   │

│  0,1   │   -0,40   │   2,0   │    1,04   │  12,0   │   11,41   │

│  0,2   │   -0,39   │   4,0   │    3,71   │  14,0   │   12,68   │

│  0,4   │   -0,34   │   6,0   │    6,17   │  15,0   │   13,25   │

└────────┴───────────┴─────────┴───────────┴─────────┴───────────┘

2.3.8.3. Требования к параметрам головной станции с демодуляцией радиосигнала спутниковой промежуточной частоты и формированием радиосигнала вещательного телевидения приведены в таблице 8.3.

Таблица 8.3

┌─────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────┐

│N п/п│         Наименование параметра          │      Норма     │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│1    │Диапазон входных рабочих частот, МГц     │950 - 2300 <1>  │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│2    │Диапазон входных уровней напряжения,     │- <2>           │

│     │дБмкВ                                    │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│3    │Отношение радиосигнала изображения к     │Приложение А,   │

│     │одночастотной помехе комбинационных      │табл. А.1       │

│     │частот третьего порядка IMAIII(К), дБ,   │                │

│     │не менее                                 │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│4    │Отношение радиосигнала изображения к     │57 <3>          │

│     │побочным помехам в смежных каналах на    │                │

│     │частотах fни -6,5 МГц и fни +13 МГц,     │                │

│     │обусловленным взаимодействием            │                │

│     │радиосигналов изображения и звукового    │                │

│     │сопровождения в канале распределения,    │                │

│     │дБ, не менее                             │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│5    │Максимальный уровень напряжения          │- <2>           │

│     │радиосигнала изображения на выходе,      │                │

│     │дБмкВ, не менее, при допустимом          │                │

│     │отношении радиосигнала изображения:      │                │

│     │- к одночастотной помехе комбинационных  │                │

│     │частот третьего порядка IMAIII(К)        │                │

│     │- к побочным помехам в смежных каналах   │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│6    │Характеристика боковых полос частот      │Приложение Б    │

│     │(от fни -1,25 МГц до fни +6,5 МГц)       │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│7    │Отношение радиосигнала изображения к     │57 <2>          │

│     │внеполосной помехе в полосе частот от    │                │

│     │fни -6,5 МГц до fни -1,25 МГц, дБ,       │                │

│     │не менее                                 │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│8    │Отклонение несущей частоты радиосигнала  │Приложение А,   │

│     │изображения от номинального значения,    │табл. А.1       │

│     │кГц, не более                            │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│9    │Отклонение разности несущих частот       │Приложение А,   │

│     │радиосигналов изображения и звукового    │табл. А.1       │

│     │сопровождения от номинального значения,  │                │

│     │кГц, не более                            │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│10   │Диапазон регулировки выходного уровня    │10              │

│     │напряжения радиосигнала, дБ, не менее    │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│11   │Разность уровней напряжения              │                │

│     │радиосигналов изображения и звукового    │                │

│     │сопровождения в канале распределения,    │                │

│     │дБ:                                      │                │

│     │- минимальная                            │10              │

│     │- максимальная                           │20              │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│12   │Сквозная АЧХ канала изображения          │Приложение В,   │

│     │                                         │рис. В2         │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│13   │Дифференциальное усиление в канале       │10 <4>          │

│     │изображения, %, не более                 │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│14   │Дифференциальная фаза в канале           │10 <4>          │

│     │изображения, градусы, не более           │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│15   │Расхождение во времени сигналов яркости  │+/- 60 <4>      │

│     │и цветности в канале изображения, нс,    │                │

│     │не более                                 │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│16   │Импульсная характеристика (К-фактор)     │5,0 <4>         │

│     │канала изображения, %, не более          │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│17   │Нелинейность сигнала яркости в канале    │10 <4>          │

│     │изображения, %, не более                 │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│18   │Перекос плоской части прямоугольных      │+/- 1,5 <4>     │

│     │импульсов частоты полей, %, не более     │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│19   │Перекос плоской части прямоугольных      │+/- 1,0 <4>     │

│     │импульсов частоты строк, %, не более     │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│20   │Отношение радиосигнала изображения к     │50              │

│     │шуму в полосе частот канала изображения, │                │

│     │дБ, не менее                             │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│21   │Отношение сигнала изображения к фоновой  │52              │

│     │помехе, дБ, не менее                     │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│22   │Девиация несущей частоты звукового       │+/- 50 +/- 5    │

│     │сопровождения, кГц                       │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│23   │Нелинейные искажения сигнала звукового   │1,0             │

│     │сопровождения в полосе модулирующих      │                │

│     │частот от 40 до 15000 Гц при девиации    │                │

│     │+/- 50 кГц, %, не более                  │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│24   │Отклонение АЧХ канала звукового сопровож-│+/- 1,5         │

│     │дения от характеристики идеальной цепи   │                │

│     │предыскажений в полосе частот от 40 до   │                │

│     │15000 Гц (рисунок 1, таблица 3), дБ,     │                │

│     │не более                                 │                │

├─────┼─────────────────────────────────────────┼────────────────┤

│25   │Отношение сигнала звукового сопровождения│                │

│     │к ЧМ фону и шуму при девиации частоты    │                │

│     │+/- 50 кГц, дБ, не менее:                │                │

│     │- без псофометрического фильтра          │48              │

│     │(невзвешенному)                          │                │

│     │- с псофометрическим фильтром            │50 <5>          │

│     │(взвешенному)                            │                │

└─────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────┘

------------------------------------

<1> Допускается снижение верхней частоты до 2150 МГц.

<2> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

<3> При распределении радиосигналов в смежных каналах.

<4> Параметр нормируется в тракте: вход модулятора измерительного передатчика - приемник-демодулятор спутниковой промежуточной частоты - телевизионный модулятор - телевизионный измерительный демодулятор.

<5> Параметр нормируется при использовании псофометрического фильтра, выполненного в соответствии с требованием ГОСТ Р 50712-94, рисунок 1 [10].

2.3.8.4. Требования к параметрам головной станции с устройством демодуляции радиосигнала вещательного телевидения (телевизионным демодулятором) приведены в таблице 8.4.

Таблица 8.4

┌───┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│ N │          Наименование параметра            │     Норма     │

│п/п│                                            │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│1  │Диапазон входных рабочих частот, МГц        │47 - 862       │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│2  │Диапазон входных уровней напряжения, дБмкВ  │- <*>          │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│3  │Размах полного цветового видеосигнала на    │1 +/- 0,3      │

│   │выходе, В                                   │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│4  │Эффективность АРУ при изменении уровня      │+/- 1,0        │

│   │напряжения входного радиосигнала            │               │

│   │изображения на +/- 10 дБ в диапазоне        │               │

│   │входных уровней должна обеспечивать         │               │

│   │изменение размаха полного цветового         │               │

│   │видеосигнала на выходе, дБ, не более        │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│5  │Сквозная АЧХ канала изображения             │Приложение В,  │

│   │                                            │рис. В1        │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│6  │Дифференциальное усиление в канале          │10 <**>        │

│   │изображения, %, не более                    │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│7  │Дифференциальная фаза в канале изображения, │6,0 <**>       │

│   │градусы, не более                           │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│8  │Расхождение во времени сигналов яркости     │+/- 50 <**>    │

│   │и цветности в канале изображения, нс,       │               │

│   │не более                                    │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│9  │Импульсная характеристика (К-фактор) канала │50 <**>        │

│   │изображения, %, не более                    │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│10 │Нелинейность сигнала яркости в канале       │10 <**>        │

│   │изображения, %, не более                    │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│11 │Перекос плоской части прямоугольных         │+/- 1,0 <**>   │

│   │импульсов частоты полей, %, не более        │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│12 │Перекос плоской части прямоугольных         │+/- 1,0 <**>   │

│   │импульсов частоты строк, %, не более        │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│13 │Отношение сигнала к шуму (взвешенному) в    │54             │

│   │полосе канала изображения, дБ, не менее     │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│14 │Отношение сигнала изображения к фоновой     │52             │

│   │помехе, дБ, не менее                        │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│15 │Уровень мощности сигнала звукового          │0 +/- 6        │

│   │сопровождения на выходе канала звукового    │               │

│   │сопровождения, дБм                          │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│16 │Нелинейные искажения сигнала звукового      │1,0            │

│   │сопровождения в полосе модулирующих частот  │               │

│   │от 40 до 15000 Гц, %, не более              │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│17 │Неравномерность АЧХ в полосе частот         │3,0            │

│   │40 - 15000 Гц при наличии предкоррекции     │               │

│   │в модуляторе и обратной коррекции в         │               │

│   │демодуляторе (50 мкс), дБ, не более         │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│18 │Отношение сигнала звукового сопровождения к │               │

│   │ЧМ фону и шуму, дБ, не менее:               │               │

│   │- без псофометрического фильтра             │52             │

│   │(невзвешенному)                             │               │

│   │- с псофометрическим фильтром (взвешенному) │54 <***>       │

└───┴────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

<**> Параметр нормируется от входа модулятора измерительного передатчика до выхода телевизионного демодулятора.

<***> Параметр нормируется при использовании псофометрического фильтра, выполненного в соответствии с требованием ГОСТ Р 50712-94, рисунок 1 [10].

2.3.8.5. Требования к параметрам головной станции с устройством транскодирования радиосигнала цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-S (QPSK) в радиосигнал стандарта DVB-C (64-QAM) приведены в таблице 8.5.

Таблица 8.5

┌───┬────────────────────────────────────────────┬───────────────┐

│ N │          Наименование параметра            │     Норма     │

│п/п│                                            │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│1  │Диапазон входных рабочих частот, МГц        │950 - 2300 <*> │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│2  │Диапазон входных уровней напряжения, дБмкВ  │- <**>         │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│3  │Уровень напряжения радиосигнала цифрового   │- <**>         │

│   │телевизионного вещания на выходе, дБмкВ,    │               │

│   │не менее                                    │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│4  │Отношение радиосигнала цифрового телевизион-│38             │

│   │ного вещания к шуму в канале распределения, │               │

│   │дБ, не менее                                │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│5  │Отношение радиосигнала цифрового телевизион-│43             │

│   │ного вещания к внеполосной помехе, дБ,      │               │

│   │не менее                                    │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│   │                                            │  -8           │

│6  │Коэффициент битовых ошибок (BER), не более  │10             │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│7  │Коэффициент модуляционных ошибок (MER), дБ, │34             │

│   │не менее                                    │               │

├───┼────────────────────────────────────────────┼───────────────┤

│8  │Диаграмма сигнального созвездия             │Приложение Г   │

│   │                                            │<***>          │

└───┴────────────────────────────────────────────┴───────────────┘

------------------------------------

<*> Допускается снижение верхней частоты до 2150 МГц.

<**> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

<***> Не приводится.

2.3.8.6. Требования к параметрам головной станции с устройством усиления радиосигналов ОВЧ ЧМ вещания приведены в таблице 8.6.

Таблица 8.6

| N п/п | Наименование параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон рабочих частот, МГц | 65,9 - 74 87,5 - 108 |
| 2 | Коэффициент усиления, дБ | - <*> |
| 3 | Диапазон регулировки усиления, дБ, не менее | 10 |
| 4 | Неравномерность АЧХ в диапазоне рабочих частот, дБ, не более | 3,0 |
| 5 | Избирательность на частотах, отстоящих от верхней граничной частоты полосы пропускания на плюс 8 МГц и от нижней граничной частоты на минус 8 МГц, дБ, не менее | 20 |
| 6 | Максимальный уровень напряжения радиосигнала на выходе при IMAIII(В) = 60 дБ, дБмкВ, не менее | - <*> |
| 7 | Коэффициент шума, дБ, не более | 6,0 |
| 8 | Затухание несогласованности со стороны входа (выхода), дБ, не менее | Приложение А, табл. А.1 |

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.8.7. Требования к параметрам головной станции с устройством конвертирования радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания приведены в таблице 8.7.

Таблица 8.7

┌───┬───────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│ N │        Наименование параметра         │ Величина параметра │

│п/п│                                       │                    │

├───┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│1  │Диапазон входных частот, МГц           │65,9 - 74           │

│   │                                       │87,5 - 108          │

├───┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│2  │Диапазон выходных частот, МГц          │65,9 - 74           │

│   │                                       │87,5 - 108          │

├───┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│3  │Диапазон входных уровней, дБмкВ        │40 - 110            │

├───┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│4  │Вносимое отклонение несущей частоты    │+/- 5,0             │

│   │радиосигнала от ее номинального        │                    │

│   │значения, кГц, не более                │                    │

├───┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│5  │Максимальный выходной уровень, дБмкВ,  │- <*>               │

│   │не менее                               │                    │

├───┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│6  │Диапазон регулировки выходного уровня, │15                  │

│   │дБ, не менее                           │                    │

├───┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│7  │Коэффициент шума, дБ, не более         │6,0                 │

├───┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│8  │Затухание несогласованности на входе,  │15                  │

│   │дБ, не менее                           │                    │

├───┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│9  │Избирательность при расстройке         │                    │

│   │относительно несущей, дБ, не менее:    │                    │

│   │+/- 300 кГц                            │40                  │

│   │+/- 400 кГц                            │45                  │

│   │+/- 500 кГц                            │50                  │

└───┴───────────────────────────────────────┴────────────────────┘

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.8.8. Требования к параметрам головной станции с устройством формирования радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания приведены в таблице 8.8.

Таблица 8.8

┌───┬─────────────────────────────────────────────────┬──────────┐

│ N │           Наименование параметра                │ Величина │

│п/п│                                                 │параметра │

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│1  │Эффективное напряжение звукового сигнала, В      │0,3 - 1,5 │

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│2  │Диапазон рабочих частот, МГц                     │65,9 - 74 │

│   │                                                 │87,5 - 108│

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│3  │Отклонение несущей частоты радиосигнала от ее    │+/- 5,0   │

│   │номинального значения, кГц, не более             │          │

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│4  │Максимальный выходной уровень, дБмкВ, не менее   │- <*>     │

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│5  │Диапазон регулировки выходного уровня, дБ,       │15        │

│   │не менее                                         │          │

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│6  │Отношение сигнала звукового сопровождения к ЧМ   │          │

│   │фону и шуму, дБ, не менее:                       │          │

│   │- без псофометрического фильтра (невзвешенному)  │52        │

│   │- с псофометрическим фильтром (взвешенному)      │54 <**>   │

├───┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────┤

│7  │Отклонение АЧХ от характеристики идеальной цепи  │          │

│   │предыскажений (50 мкс), дБ, не более:            │          │

│   │- в полосе частот 40 - 10000 Гц                  │+/- 1,0   │

│   │- в полосе частот 40 - 15000 Гц                  │+/- 2,0   │

└───┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

<**> Параметр нормируется при использовании псофометрического фильтра, выполненного в соответствии с требованием ГОСТ Р 50712-94, рисунок 1 [10].

2.3.8.9. Требования к параметрам головной станции с устройствами сложения радиосигналов приведены в таблице 8.9.

Таблица 8.9

| N п/п | Наименование параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разность уровней напряжения радиосигналов изображения в полосе частот распределения радиосигналов в прямом направлении, дБ, не более | Приложение А, табл. А.1 |
| 2 | Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе в канале распределения, дБ, не менее | 57 |
| 3 | Максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения на выходе, дБмкВ, не менее, при допустимом отношении радиосигнала изображения к составным помехам комбинационных частот третьего СТВ = 60 дБ и второго CSO = 60 дБ порядков | - <*> |

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.8.10. Требования к параметрам головной станции с декодированием радиосигнала цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-S и формированием полного цветового видеосигнала по стандарту B/G (PAL) или D/K (SECAM) приведены в таблице 8.10.

Таблица 8.10

┌───┬────────────────────────────────────────┬───────────────────┐

│ N │        Наименование параметра          │     Норма <*>     │

│п/п│                                        │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│1  │Размах полного цветового видеосигнала   │1 +/- 0,5          │

│   │на выходе аналогового кодера на нагрузке│                   │

│   │75 Ом, В                                │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│2  │Размах сигнала яркости от уровня гашения│700 +/- 20         │

│   │до уровня белого при размахе полного    │                   │

│   │видеосигнала от уровня синхронизирующих │                   │

│   │импульсов до уровня белого 1 В, мВ      │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│3  │Сквозная амплитудно-частотная           │Приложение В       │

│   │характеристика (АЧХ) канала изображения │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│4  │Импульсная характеристика (К-фактор), %,│5,0                │

│   │не более                                │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│5  │Дифференциальное усиление, измеренное   │8,0                │

│   │между уровнями 15 и 75% при насадке с   │                   │

│   │частотой 4,43 МГц и размахом 10%, %,    │                   │

│   │не более                                │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│6  │Дифференциальная фаза, град., не более  │5,0                │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│7  │Расхождение во времени сигналов яркости │+/- 60             │

│   │и цветности, нс, не более               │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│8  │Перекос плоской части прямоугольных     │+/- 1,0            │

│   │импульсов частоты полей, %, не более    │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│9  │Перекос плоской части прямоугольных     │+/- 1,0            │

│   │импульсов частоты строк, %, не более    │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│10 │Отношение сигнала к шуму (взвешенному)  │54                 │

│   │в полосе канала изображения, дБ, не     │                   │

│   │менее                                   │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│11 │Частота цветовой поднесущей (PAL), Гц   │4433618,75 +/- 5   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│12 │Амплитуда, %, и фаза, градусы, сигнала  │+/- 3% в пределах  │

│   │цветности (PAL)                         │полей,             │

│   │                                        │+/- 3° векторной   │

│   │                                        │диаграммы цветности│

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│13 │Частота немодулированной цветовой       │                   │

│   │поднесущей (SECAM), кГц:                │                   │

│   │- в красных строках                     │4406,25 +/- 2,00   │

│   │- в синих строках                       │4250,00 +/- 2,00   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│14 │Размах немодулированной цветовой        │                   │

│   │поднесущей (SECAM), мВ:                 │                   │

│   │- в красных строках                     │214 +/- 20         │

│   │- в синих строках                       │167 +/- 16         │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│15 │Размах сигнала полевой цветовой         │                   │

│   │синхронизации в 7 - 15 и 320 - 328      │                   │

│   │строках (SECAM), мВ:                    │                   │

│   │- в красных строках                     │540 +40/-50        │

│   │- в синих строках                       │500 +/- 50         │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│16 │Уровень мощности сигнала звукового      │0 +/- 6            │

│   │сопровождения на выходе канала звукового│                   │

│   │сопровождения, дБм                      │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│17 │Нелинейные искажения сигнала звукового  │1,0                │

│   │сопровождения в полосе модулирующих     │                   │

│   │частот от 40 до 15000 Гц при девиации   │                   │

│   │+/- 50 кГц, %, не более                 │                   │

├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────┤

│18 │Отношение сигнала звукового             │                   │

│   │сопровождения к шуму, дБ, не менее:     │                   │

│   │без псофометрического фильтра           │52                 │

│   │(невзвешенному)                         │                   │

│   │с псофометрическим фильтром             │54 <**>            │

│   │(взвешенному)                           │                   │

└───┴────────────────────────────────────────┴───────────────────┘

------------------------------------

<*> Параметры нормируются в тракте: вход кодера MPEG2 - передатчик DVB-IRD - выход аналогового кодера.

<**> Параметр нормируется при использовании псофометрического фильтра, выполненного в соответствии с требованием ГОСТ Р 50712-94, рисунок 1 [10].

2.3.8.11. Требования к параметрам центрального кабельного модема приведены в таблице 8.11.

Таблица 8.11

┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┐

│ N │             Наименование параметра               │  Норма  │

│п/п│                                                  │         │

├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│1  │Полоса частот, занимаемая радиосигналом прямого   │- <*>    │

│   │направления, МГц, не более:                       │         │

│   │- на уровне минус 3 дБ                            │         │

│   │- на уровне минус 40 дБ                           │         │

├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│2  │Диапазон установки уровня напряжения радиосигнала │         │

│   │прямого направления на выходе, дБмкВ:             │         │

│   │- для модуляторов с выходным радиосигналом на     │80 - 100 │

│   │промежуточной частоте                             │         │

│   │- для модуляторов с выходным радиосигналом на     │100 - 115│

│   │частоте телевизионного диапазона                  │         │

├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│3  │Минимальный уровень напряжения радиосигнала       │60       │

│   │обратного направления на входе центрального       │         │

│   │модема, дБмкВ, не более                           │         │

└───┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.9. Оконечные устройства.

2.3.9.1. Требования к электрическим параметрам абонентских приемников (тюнеров) для приема аналогового и цифрового спутникового телевидения и радиопрограмм приведены в табл. 9.1.

Таблица 9.1

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полоса входных рабочих частот, МГц | 950 - 2150 |
| 2 | Диапазон входных уровней, дБмкВ | 48 - 83 |
| 3 | Затухание несогласованности на входе, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |

2.3.9.2. Требования к параметрам оконечного кабельного модема приведены в таблице 9.2.

Таблица 9.2

| N п/п | Наименование параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полоса рабочих частот демодулятора прямого направления, МГц | - <*> |
| 2 | Минимальный уровень напряжения радиосигнала прямого направления на входе, дБмкВ, не более | 50 |
| 3 | Полоса рабочих частот модулятора обратного направления, МГц | 5 - 42/65 |
| 4 | Полоса частот (на уровне минус 3 дБ), занимаемая радиосигналом обратного направления, МГц | - <*> |
| 5 | Уровень напряжения радиосигнала обратного направления на выходе, дБмкВ | 85 - 114 |
| 6 | Отношение радиосигнала обратного направления к побочным помехам на выходе, дБ, не менее | 50 |

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.10. Оптическое оборудование.

2.3.10.1. Требования к параметрам волоконно-оптического звена распределительной сети кабельного телевидения приведены в таблице 10.1.

Все параметры (кроме энергетического потенциала) нормируются от радиочастотного входа оптического передатчика до радиочастотного выхода оптического приемника.

Таблица 10.1

| N п/п | Наименование параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
|  | Прямое направление |  |
| 1 | Энергетический потенциал, дБ | - <*> |
| 2 | Полоса рабочих частот, МГц | 47 - 862 |
| 3 | Неравномерность АЧХ в полосе рабочих частот, дБ, не более | 2,0 |
| 4 | Максимальный уровень напряжения радиосигнала изображения на выходе, дБмкВ, не менее: - при IMAII(В) = 55 дБ - IMAIII(В) = 60 дБ - CSO = 60 дБ - CTB = 60 дБ | - <*> |
| 5 | Диапазон регулировки усиления в радиочас- тотном усилителе оптического приемника, дБ, не менее | 18 |
| 6 | Диапазон коррекции АЧХ в радиочастотном усилителе оптического приемника, дБ, не менее | 18 |
| 7 | Отношение радиосигнала изображения к шуму в полосе канала изображения, дБ, не менее | 50 |
| 8 | Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ, не менее | 60 |
| 9 | Затухание несогласованности на радиочастотном входе оптического передатчика и выходе ра- диочастотного усилителя оптического приемни- ка, дБ, не мене | Приложение А, табл. А.2 |
|  | Обратное направление |  |
| 10 | Полоса рабочих частот, МГц | 5 - 30/42/65 |
| 11 | Неравномерность АЧХ в полосе рабочих частот, дБ, не более | 2,0 |
| 12 | Диапазон регулировки усиления в радиочас- тотном усилителе оптического приемника, дБ, не менее | 10 |
| 13 | Отношение радиосигнала к шуму в полосе частот обратного канала, дБ, не менее | 40 |
| 14 | Максимальный уровень напряжения радиосигнала на выходе при допустимом отношении радио- сигнала изображения к одночастотной помехе третьего IMAIII(В) = 40 дБ порядка, дБмкВ, не менее | - <*> |
| 15 | Затухание несогласованности на входе и выходе, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.11. Система менеджмента и мониторинга.

2.3.11.1. Требования к параметрам приведены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

| N п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полоса входных рабочих частот, МГц | - <*> |
| 2 | Диапазон входных уровней, дБмкВ | - <*> |
| 3 | Полоса выходных рабочих частот, МГц | - <*> |
| 4 | Диапазон выходных уровней, дБмкВ | - <*> |
| 5 | Затухание несогласованности на входе и выходе, дБ, не менее | Приложение А, табл. А.2 |

------------------------------------

<*> Значение нормируемого параметра указывают в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.12. Кабельная распределительная сеть (КРС).

2.3.12.1. Требования к параметрам линейной сети КРС приведены в таблице 12.1.

Таблица 12.1

┌───┬───────────────────────────────────────────────────┬────────┐

│ N │             Наименование параметра                │ Норма  │

│п/п│                                                   │        │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│1  │Неравномерность АЧХ в полосе частот распределения, │        │

│   │дБ, не более:                                      │        │

│   │от входа линейной сети до оконечной нагрузки линии │4,0     │

│   │домовой распределительной сети                     │        │

│   │от входа линейной сети до выхода абонентской       │        │

│   │розетки:                                           │        │

│   │- в полосе частот от 40 до 1000 МГц                │11      │

│   │- в полосе частот от 40 до 300 МГц                 │8,0     │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│2  │Отношение радиосигнала изображения к одночастотным │54 <*>  │

│   │помехам комбинационных частот второго IMAII(B) и   │        │

│   │третьего IMAIII(B) порядка, дБ, не менее           │        │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│3  │Отношение радиосигнала изображения к составным     │54 <*>  │

│   │помехам комбинационных частот второго CSO и        │        │

│   │третьего СТВ порядков, дБ, не менее                │        │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│4  │Отношение сигнала к фоновой помехе, дБ, не менее   │52      │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│5  │Отношение радиосигнала изображения к шуму в полосе │43 <*>  │

│   │частот канала изображения, дБ, не менее            │        │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│6  │Отношение радиосигнала изображения к одночастотной │57 <**> │

│   │помехе в канале распределения, дБ, не менее        │        │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│7  │Уровень напряжения радиосигнала с цифровой         │114     │

│   │модуляцией на входе обратного направления, дБмкВ,  │        │

│   │не более                                           │        │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│8  │Неравномерность АЧХ линейного тракта КРС в полосе  │10      │

│   │частот обратного направления, дБ, не более         │        │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│9  │Отношение радиосигнала к одночастотным помехам     │32 <***>│

│   │комбинационных частот второго IMAII(B) и третьего  │        │

│   │IMAIII(В) порядка в полосе частот каналов обратного│        │

│   │направления, дБ, не менее                          │        │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│10 │Отношение радиосигнала с цифровой модуляцией к     │25 <***>│

│   │интегральному шуму в канале обратного направления, │        │

│   │дБ, не менее                                       │        │

├───┼───────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│11 │Отношение радиосигнала с цифровой модуляцией       │25 <***>│

│   │к одночастотной помехе в канале обратного          │        │

│   │направления, дБ, не менее                          │        │

└───┴───────────────────────────────────────────────────┴────────┘

------------------------------------

<*> Значения норм на параметры линейной сети приведены без учета искажений, вносимых оборудованием ГС.

<**> Отношение радиосигнала к одночастотной помехе может быть уменьшено с учетом кривой защитных отношений по ГОСТ 28324-89, черт. 1 - 3 [2].

<***> Параметр нормируется для типа модуляции 16-QAM.

2.3.12.2. Требования к параметрам КРС приведены в таблице 12.2.

Таблица 12.2

┌───┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┐

│ N │            Наименование параметра              │  Норма    │

│п/п│                                                │           │

├───┴────────────────────────────────────────────────┴───────────┤

│                      Прямое направление                        │

├───┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┤

│1  │Уровни напряжения радиосигналов изображения в   │           │

│   │полосе частот распределения радиосигналов,      │           │

│   │дБмкВ:                                          │           │

│   │- максимальный уровень напряжения               │80 <1>     │

│   │- минимальный уровень напряжения                │60         │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│2  │Разность уровней напряжения радиосигналов       │           │

│   │изображения и звукового сопровождения в канале  │           │

│   │распределения, дБ:                              │           │

│   │- минимальная                                   │10         │

│   │- максимальная                                  │20         │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│3  │Разность уровней напряжения радиосигналов       │           │

│   │изображения в полосе частот распределения       │           │

│   │радиосигналов, дБ, не более:                    │           │

│   │- в полосе частот от 40 МГц до 1000 МГц         │15 <2>     │

│   │- в полосе частот от 40 МГц до 600 МГц          │12 <2>     │

│   │- в полосе частот от 40 МГц до 300 МГц          │10 <2>     │

│   │- в пределах полосы частот 100 МГц линейной сети│7,0        │

│   │- в смежных каналах                             │3,0        │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│4  │Уровни напряжения радиосигналов ОВЧ ЧМ вещания в│           │

│   │полосе частот распределения радиосигналов,      │           │

│   │дБмкВ:                                          │           │

│   │- максимальный уровень напряжения               │70 <3>     │

│   │- минимальный уровень напряжения:               │           │

│   │при стереофоническом вещании                    │50         │

│   │при монофоническом вещании                      │40         │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│5  │Фактические уровни напряжения радиосигналов с   │70 <3>     │

│   │цифровой модуляцией в полосе частот             │           │

│   │распределения радиосигналов, дБмкВ, не более    │           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│6  │Неравномерность АЧХ канала распределения        │           │

│   │радиосигнала вещательного телевидения, дБ,      │           │

│   │не более:                                       │           │

│   │- в полосе частот от fни до fнз                 │3,0        │

│   │- в полосе частот 0,5 МГц в пределах полосы     │0,5        │

│   │частот от fни до fнз                            │           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│7  │Неравномерность АЧХ канала распределения        │           │

│   │радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания, дБ, не более:      │           │

│   │- в полосе частот канала распределения          │3,0 <4>    │

│   │- в полосе частот 10 кГц в пределах полосы      │0,3        │

│   │сы частот +/- 75 кГц относительно несущей       │           │

│   │частоты радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания             │           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│8  │Импульсная характеристика (К-фактор) канала     │7,0        │

│   │распределения радиосигнала вещательного         │           │

│   │телевидения, %, не более                        │           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│9  │Отношение радиосигнала изображения к шуму       │43         │

│   │в полосе частот канала изображения, дБ, не менее│           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│10 │Отношение радиосигнала цифрового телевизионного │31         │

│   │вещания к шуму в канале распределения, дБ,      │           │

│   │не менее                                        │           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│11 │Отношение радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания к шуму в  │           │

│   │канале распределения, дБ, не менее:             │           │

│   │- при стереофоническом вещании                  │48         │

│   │- при монофоническом вещании                    │38         │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│12 │Отношение радиосигнала изображения              │57 <5>     │

│   │к одночастотной помехе в канале распределения,  │           │

│   │дБ, не менее                                    │           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│13 │Отношение радиосигнала цифрового телевизионного │31         │

│   │вещания к одночастотной помехе в канале         │           │

│   │распределения, дБ, не менее                     │           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│14 │Отношение сигнала изображения к фоновой помехе, │46         │

│   │дБ, не менее                                    │           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│15 │Отношение радиосигнала изображения к составным  │54         │

│   │помехам комбинационных частот третьего СТВN и   │           │

│   │второго CSON порядков в канале распределения,   │           │

│   │дБ, не менее, где N - общее число каналов       │           │

│   │распределения                                   │           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│16 │Отношение сигнала изображения к перекрестной    │46 + LN <6>│

│   │помехе, дБ, не менее, где LN = 10 lg(N - 1),    │           │

│   │N - общее число каналов распределения           │           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│17 │Отношение минимального уровня радиосигнала      │           │

│   │изображения к одночастотной помехе в полосе     │           │

│   │промежуточных частот телевизора, дБ, не менее,  │           │

│   │в диапазонах:                                   │           │

│   │- метровых волн                                 │10         │

│   │- дециметровых волн                             │0          │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│18 │Переходное затухание между выходами двух        │           │

│   │абонентских розеток, дБ, не менее:              │           │

│   │- при отсутствии каналов обратного направления  │22         │

│   │- при наличии каналов обратного направления     │36         │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│19 │Субъективная оценка качества изображения        │           │

│   │на экране контрольного телевизора,              │           │

│   │подключенного к выходу абонентской розетки, по  │           │

│   │пятибалльной шкале оценок, баллов, не менее:    │           │

│   │при конвертировании радиосигнала вещательного   │4,0        │

│   │телевидения и субъективной оценке качества      │           │

│   │изображения на входе головной станции кабельной │           │

│   │распределительной сети 5 баллов                 │           │

│   │при формировании радиосигнала вещательного      │4,5        │

│   │телевидения на головной станции кабельной       │           │

│   │распределительной сети                          │           │

├───┴────────────────────────────────────────────────┴───────────┤

│                     Обратное направление                       │

├───┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┤

│20 │Максимальный уровень напряжения                 │114        │

│   │немодулированного радиосигнала на входе         │           │

│   │обратного направления, дБмкВ, не более          │           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│21 │Наклон АЧХ в полосе частот обратного            │10         │

│   │направления, дБ, не более                       │           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│22 │Отношение радиосигнала с цифровой модуляцией    │25 <7>     │

│   │к интегральному шуму в канале обратного         │           │

│   │направления, дБ, не менее                       │           │

├───┼────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│23 │Отношение радиосигнала с цифровой модуляцией    │25 <7>     │

│   │к одночастотной помехе в канале обратного       │           │

│   │направления, дБ, не менее                       │           │

└───┴────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

------------------------------------

<1> При числе телевизионных каналов распределения более 20 максимальный уровень напряжения радиосигнала должен быть уменьшен на 3 дБ.

<2> При распределении радиосигналов вещательного телевидения в смежных каналах разность уровней напряжения радиосигналов изображения должна быть уменьшена на 3 дБ.

<3> Максимальный уровень напряжения радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания и фактический уровень напряжения радиосигнала с цифровой модуляцией должны быть не менее чем на 3 дБ ниже минимального уровня напряжения радиосигнала изображения в пределах полосы частот 100 МГц линейной сети.

<4> Требование относится к кабельной распределительной сети, обеспечивающей раздельное (канальное) конвертирование и усиление радиосигналов ОВЧ ЧМ вещания.

<5> Отношение радиосигнала к одночастотной помехе может быть уменьшено с учетом кривой защитных отношений по ГОСТ 28324-89, черт. 1 - 3 [2].

<6> Требование учитывает эффект уменьшения отношения сигнала к перекрестной помехе с увеличением числа распределяемых в сети телевизионных каналов.

<7> Параметр нормируется при типе модуляции 16-QAM.

2.3.12.3. Требования к параметрам трактов передачи данных системы ООВ (Out-Of-Band), включающих в себя модулятор центрального модема головного оборудования и демодулятор оконечного кабельного модема в прямом направлении, модулятор оконечного кабельного модема и демодулятор центрального модема в обратном направлении, приведены в таблице 12.3.

Таблица 12.3

┌───┬──────────────────────────────────────────────────────┬─────┐

│ N │               Наименование параметра                 │Норма│

│п/п│                                                      │     │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│   │                                                      │  -7 │

│1  │Коэффициент ошибок при минимальном уровне напряжения  │10   │

│   │радиосигнала прямого направления на входе оконечного  │     │

│   │модема и отношении радиосигнала к шуму, не более:     │     │

│   │22 дБ при типе модуляции QPSK                         │     │

│   │25 дБ при типе модуляции 16-QAM                       │     │

├───┼──────────────────────────────────────────────────────┼─────┤

│   │                                                      │  -7 │

│2  │Коэффициент ошибок при минимальном уровне напряжения  │10   │

│   │радиосигнала обратного направления на входе           │     │

│   │центрального модема и отношении радиосигнала к шуму,  │     │

│   │не более:                                             │     │

│   │22 дБ при типе модуляции QPSK                         │     │

│   │25 дБ при типе модуляции 16-QAM                       │     │

└───┴──────────────────────────────────────────────────────┴─────┘

2.3.13. Источники питания, устройства ввода питания.

2.3.13.1. Источники дистанционного питания.

Требования к электрическим параметрам приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1

┌───┬───────────────────────────────────────┬────────────────────┐

│ N │               Параметры               │ Величина параметра │

│п/п│                                       │                    │

├───┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│1  │Входное питающее напряжение, В,        │~220 +/- 15% В/50 Гц│

│   │в пределах                             │                    │

├───┼───────────────────────────────────────┼────────────────────┤

│2  │Выходное стабилизированное напряжение: │                    │

│   │- для усилителей предварительных, В,   │+(5...24) +/- 0,5   │

│   │в пределах                             │                    │

│   │- для усилителей с дистанционным       │60 +/- 24           │

│   │питанием, В, в пределах                │                    │

└───┴───────────────────────────────────────┴────────────────────┘

2.3.13.2. Устройства ввода питания усилителей предварительных.

Требования к электрическим параметрам приведены в таблице 13.2.

Таблица 13.2

| N п/п | Параметры | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон рабочих частот, МГц, в пределах | - <*> |
| 2 | Неравномерность АЧХ, дБ, не более | 1,5 |
| 3 | Затухание несогласованности, дБ, не менее | 10 |
| 4 | Проходное затухание, дБ, не более | 1,0 |

------------------------------------

<*> Норма указывается в технической документации на конкретный тип оборудования.

2.3.13.3. Устройства ввода питания усилителей с дистанционным питанием.

Требования к электрическим параметрам приведены в таблице 13.3.

Таблица 13.3

┌───┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────┐

│ N │                    Параметры                     │ Величина│

│п/п│                                                  │параметра│

├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│1  │Диапазон рабочих частот, МГц, в пределах          │4 - 1000 │

├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│2  │Проходное затухание, дБ, не более                 │1,5      │

├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│3  │Отношение сигнала к фоновой помехе, не менее      │60       │

├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│4  │Неравномерность АЧХ, дБ, не более                 │1,5      │

├───┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────┤

│5  │Затухание несогласованности, дБ, не менее:        │         │

│   │4 - 30 МГц                                        │10       │

│   │47 - 862 МГц                                      │14       │

│   │862 - 1000 МГц                                    │6        │

└───┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

2.4. Требования к электромагнитной совместимости.

2.4.1. Помехозащищенность оборудования при воздействии электромагнитного поля в полосе частот от 5 до 1000 МГц, не менее 80 дБмкВ/м (Нормы ГКРЧ 25-96) [29].

2.4.2. Напряженность электромагнитных полей, создаваемых оборудованием, измеренная на расстоянии 3-х метров от оборудования, должна быть по ГОСТ 22505-97 [27].

2.5. Требования безопасности.

2.5.1. По требованиям безопасности оборудование должно соответствовать ГОСТ Р МЭК 60065-2002 [20]. Оборудование должно обеспечивать при нормальной работе и при неисправностях невозможность электрического поражения людей и возникновения пожара. Требования, обеспечивающие безопасность, должны быть изложены в руководстве по эксплуатации.

2.5.2. Сопротивление изоляции между цепями сетевого питания и контактом заземления не менее 2 МОм.

2.5.3. Электрическая прочность изоляции между корпусом и вводом сетевого питания должна выдерживать без пробоя испытательное напряжение 1500 В.

2.5.4. Сопротивление между контактом защитного заземления и корпусом оборудования не более 0,1 Ом.

2.5.5. Плотность потока энергии на рабочих местах должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.006-84 (Изм. N 1) [19].

2.6. Требования к устойчивости при климатических воздействиях.

2.6.1. Оборудование, предназначенное для эксплуатации на открытом воздухе, должно обеспечивать основные электрические параметры в пределах норм в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 [25], климатическое исполнение - У, категория изделий - 1.

2.6.2. Оборудование, предназначенное для эксплуатации в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, должно обеспечивать основные электрические параметры в пределах норм в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69, климатическое исполнение - УХЛ, категория изделий - 4.

2.7. Требования к маркировке и упаковке.

2.7.1. Устройства оборудования должны иметь следующую маркировку:

- товарный знак;

- наименование устройства;

- заводской номер;

- дата выпуска.

На самом изделии, его упаковке и технической документации должен быть нанесен знак сертификата соответствия Минсвязи России по ОСТ 45.02-97 [30].

2.7.2. Упаковка устройств оборудования выполняется в любом варианте по согласованию с заказчиком.

## 3. Требования инспекционного контроля

3.1. Параметры оборудования, проверяемые при инспекционном контроле, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Пункт ТТ | Тип оборудования кабельных распределительных сетей | Наименование проверяемого параметра (пункты таблицы) |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Конвертеры с малошумящими усилителями | табл. 3.1 |
| 2.3.2 | Конвертеры MMDS | табл. 3.2 |
| 2.3.3 | Высокочастотные переключатели | табл. 3.3 |
| 2.3.4.1 | Усилители предварительные канальные/многоканальные | п. п. 2, 4, 7 табл. 4.1 |
| 2.3.4.2 | Усилители предварительные диапазонные | п. п. 2, 4, 7 табл. 4.2 |
| 2.3.4.3 | Усилители сложения предварительные канальные | п. п. 2, 4, 7 табл. 4.3 |
| 2.3.4.4 | Усилители сложения предварительные диапазонные | п. п. 2, 4, 7 табл. 4.4 |
| 2.3.4.5 | Усилители сложения предварительные комбинированные | п. п. 3, 5, 8, 10, 11 табл. 4.5 |
| 2.3.4.6 | Усилители предварительные широкополосные | п. п. 2, 4, 6 табл. 4.6 |
| 2.3.4.7 | Усилители линейные | п. п. 2, 3, 5, 10, 15 табл. 4.7 |
| 2.3.5.1 | Распределители | п. п. 2, 4 табл. 5.1 |
| 2.3.5.2 | Ответвители | п. п. 2, 3 табл. 5.2 |
| 2.3.5.3 | Абонентские розетки | п. п. 3 - 6 табл. 5.3 |
| 2.3.5.4 | Распределители оптические | п. 1 табл. 5.4 |
| 2.3.5.5 | Ответвители оптические | п. п. 1, 2 табл. 5.5 |
| 2.3.6.1 | Фильтры канальные | п. п. 2, 4 табл. 6.1 |
| 2.3.6.2 | Фильтры диапазонные | п. п. 2, 4 табл. 6.2 |
| 2.3.6.3 | Фильтры ОВЧ ЧМ диапазона | п. п. 2, 4 табл. 6.3 |
| 2.3.6.4 | Фильтры режекторные канальные | п. п. 2, 3 табл. 6.4 |
| 2.3.6.5 | Фильтры режекторные диапазонные | п. п. 2, 3 табл. 6.5 |
| 2.3.6.6 | Фильтры сложения канальные | п. п. 3, 4 табл. 6.6 |
| 2.3.6.7 | Фильтры сложения диапазонные | п. п. 3, 4 табл. 6.7 |
| 2.3.6.8 | Фильтры сложения комбинированные | п. п. 3, 4 табл. 6.8 |
| 2.3.6.9 | Корректоры наклона АЧХ | п. п. 2, 3 табл. 6.9 |
| 2.3.6.10 | Корректоры формы АЧХ | п. п. 2, 3 табл. 6.10 |
| 2.3.6.11 | Аттенюаторы фиксированные | п. п. 2, 3 табл. 6.11 |
| 2.3.6.12 | Аттенюаторы переменные | п. п. 2, 3 табл. 6.12 |
| 2.3.7 | Кабельные разъемы | п. п. 1, 2 табл. 7.1 |
| 2.3.8.1 | Головная станция с канальными устройствами усиления и конвертирования радиосигнала | п. п. 6, 8, 9, 12 табл. 8.1 |
| 2.3.8.2 | Головная станция с устройством формирования радиосигнала вещательного телевидения | п. п. 4, 7, 8, 15, 19, 22 табл. 8.2 |
| 2.3.8.3 | Головная станция с демодуляцией радиосигнала спутниковой ПЧ и формированием радиосигнала вещательного телевидения | п. п. 5, 8, 9, 16, 20, 23 табл. 8.3 |
| 2.3.8.4 | Головная станция с устройством демодуляции радиосигнала вещательного телевидения | п. п. 3, 9, 10, 13, 15, 16 табл. 8.4 |
| 2.3.8.5 | Головная станция с устройством транскодирования радиосигнала цифрового телевизионного вещания стандарта DVB-S (QPSK) в радио- сигнал стандарта DVB-C (64-QAM) | п. п. 6, 7, 8 табл. 8.5 |
| 2.3.8.6 | Головная станция с устройством усиления радиосигналов ОВЧ ЧМ вещания | п. п. 2, 3, 6 табл. 8.6 |
| 2.3.8.7 | Головная станция с устройством конвертирования радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания | п. п. 4, 5 табл. 8.7 |
| 2.3.8.8 | Головная станция с устройством формирования радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания | п. п. 3, 4, 7 табл. 8.8 |
| 2.3.8.9 | Головная станция с устройствами сложения радиосигналов | п. п. 1, 3 табл. 8.9 |
| 2.3.8.10 | Головная станция с декодировани- ем радиосигнала цифрового телеви- зионного вещания стандарта DVB-S и формированием полного цветового видеосигнала по стандарту B/G (PAL) или D/K (SECAM) | п. п. 1 - 17 табл. 8.10 |
| 2.3.8.11 | Центральный кабельный модем | п. 1 табл. 8.11 |
| 2.3.9.1 | Абонентские приемники для приема аналогового и цифрового спутнико- вого телевидения и радиопрограмм | табл. 9.1 |
| 2.3.9.2 | Оконечный кабельный модем | п. п. 4 - 6 табл. 9.2 |
| 2.3.10.1 | Волоконно-оптическое звено распределительной сети кабельного телевидения | п. п. 3, 4, 7, 8, 11, 13, 14 табл. 10.1 |
| 2.3.11.1 | Система менеджмента и мониторинга | табл. 11.1 |
| 2.3.12.1 | Линейная сеть КРС | табл. 12.1 |
| 2.3.12.2 | Кабельная распределительная сеть | табл. 12.2 |
| 2.3.12.3 | Тракт передачи данных системы ООВ | табл. 12.3 |
| 2.3.13.1 | Источники дистанционного питания | табл. 13.1 |
| 2.3.13.2 | Устройства ввода питания предварительных усилителей | табл. 13.2 |
| 2.3.13.3 | Устройства ввода питания усили- телей с дистанционным питанием | п. п. 1 - 4 табл. 13.3 |

# Приложение А

КАТЕГОРИИ ГОЛОВНЫХ СТАНЦИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ ЛИНЕЙНОЙ СЕТИ

## Таблица А.1

НОРМЫ НА ПАРАМЕТРЫ ГОЛОВНЫХ СТАНЦИЙ

РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐

│     Наименование параметра      │      Величина параметра      │

│                                 ├──────────┬─────────┬─────────┤

│                                 │  первая  │ вторая  │ третья  │

│                                 │категория │категория│категория│

├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│1. Отношение радиосигнала изоб-  │66        │54       │54       │

│ражения к одночастотной помехе   │          │         │         │

│комбинационных частот третьего   │          │         │         │

│порядка IMAIII(К), обусловленной │          │         │         │

│взаимодействием радиосигналов    │          │         │         │

│изображения, звукового сопровож- │          │         │         │

│дения и цветовой поднесущей, дБ, │          │         │         │

│не менее                         │          │         │         │

├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│2. Эффективность автоматической  │1         │2        │4        │

│регулировки усиления (АРУ) при   │          │         │         │

│изменении уровня напряжения      │          │         │         │

│радиосигнала изображения на входе│          │         │         │

│ГС в диапазоне входных уровней   │          │         │         │

│должна обеспечивать изменение    │          │         │         │

│уровня радиосигнала на выходе,   │          │         │         │

│дБ, не более                     │          │         │         │

├─────────────────────────────────┼──────────┴─────────┴─────────┤

│3. Затухание несогласованности   │Группа исполнения (табл. А.3) │

│со стороны входа (выхода), дБ,   ├──────────┬─────────┬─────────┤

│не менее                         │А         │В, С     │D        │

├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│4. Отклонение несущей частоты от │          │         │         │

│номинального значения, кГц,      │          │         │         │

│не более:                        │          │         │         │

│радиосигнала изображения         │+/- 50    │+/- 75   │+/- 250  │

│радиосигнала ОВЧ ЧМ вещания      │+/- 12    │+/- 12   │-        │

├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│5. Отклонение разности несущих   │+/- 5     │+/- 15   │-        │

│частот радиосигналов изображения │          │         │         │

│и звукового сопровождения от     │          │         │         │

│номинального значения, кГц,      │          │         │         │

│не более (при модуляции)         │          │         │         │

├─────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────────┤

│6. Разность уровней напряжения   │          │         │         │

│радиосигналов изображения на     │          │         │         │

│выходе, дБ, не более:            │          │         │         │

│в смежных каналах                │2         │2        │-        │

│в несмежных каналах              │3         │3        │5        │

└─────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────────┘

## Таблица А.2

НОРМЫ НА ЗАТУХАНИЕ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ АКТИВНЫХ

И ПАССИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛИНЕЙНОЙ СЕТИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

┌──────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│         Тип оборудования         │Группа исполнения (табл. А.3)│

│                                  ├─────────┬─────────┬─────────┤

│                                  │ первая  │  вторая │ третья  │

│                                  │категория│категория│категория│

├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│1. Усилители                      │В        │С        │-        │

├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│2. Распределители                 │А        │В        │С        │

├──────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤

│3. Ответвители                    │А        │В        │С        │

├──────────────────────────────────┼─────────┴─────────┴─────────┤

│4. Абонентские розетки:           │                             │

│по входу и выходу (для проходных  │В                            │

│розеток)                          │                             │

│по выходу ТВ                      │С                            │

│по выходам ОВЧ ЧМ и данных        │D                            │

└──────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

## Таблица А.3

НОРМЫ НА ЗАТУХАНИЕ НЕСОГЛАСОВАННОСТИ

┌───────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────┐

│  Группа   │   Полоса    │              Норма, дБ               │

│исполнения │частот, МГц  │                                      │

├───────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│А          │5 - 40       │>= 22                                 │

│           │40 - 1750    │>= 22 - 1,5 дБ/октава, но >= 14       │

│           │1750 - 3000  │14 дБ с линейным уменьшением до 10 дБ │

├───────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│В          │5 - 40       │>= 18                                 │

│           │40 - 1750    │>= 18 - 1,5 дБ/октава, но >= 10       │

│           │1750 - 3000  │10 дБ с линейным уменьшением до 6 дБ  │

├───────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│С          │5 - 40       │>= 14                                 │

│           │40 - 1750    │>= 14 - 1,5 дБ/октава, но >= 10       │

│           │1750 - 3000  │10 дБ с линейным уменьшением до 6 дБ  │

├───────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────┤

│D          │5 - 1750     │>= 10                                 │

│           │1750 - 3000  │10 дБ с линейным уменьшением до 6 дБ  │

└───────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────┘

# Приложение Б

ХАРАКТЕРИСТИКА БОКОВЫХ ПОЛОС

## Таблица Б.1

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК ПЕРЕГИБА ПОЛЯ ДОПУСКА

ХАРАКТЕРИСТИКИ БОКОВЫХ ПОЛОС

| Частота относительно несущей, МГц | Предельное значение характеристики, дБ |
| --- | --- |
|  | не менее | не более |
| -1,25 | - | -бесконечность; +0,5 |
| -0,75 | -бесконечность; -4 | - |
| -0,5 | -1,5 | - |
| -0,1 +0,1 +1,4 | -0,5 | +0,5 |
| +1,5 | 0 | 0 |
| +1,6 | -0,5 | +0,5 |
| +3,0 | -1,0 | - |
| +4,5 | -1,0 | - |
| +5,5 | -2,0 | - |
| +6,0 | -бесконечность; -4 | - |
| +6,5 | - | -бесконечность; +0,5 |

# Приложение В

СКВОЗНАЯ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КАНАЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ

## Таблица В.1

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК ПЕРЕГИБА ПОЛЯ ДОПУСКА

СКВОЗНОЙ АЧХ КАНАЛА ИЗОБРАЖЕНИЯ

┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│   Частота, МГц    │   Предельные значения характеристики, дБ   │

│                   ├─────────────────────┬──────────────────────┤

│                   │     минимальное     │     максимальное     │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│0,25               │                     │                      │

│1,4                │-1                   │+1                    │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│1,5                │0                    │0                     │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│1,6                │-1                   │                      │

│4,5                │-1,5                 │+1                    │

├───────────────────┼─────────────────────┼──────────────────────┤

│5,5                │-4,5                 │0                     │

└───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┘

## Таблица В.2

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК ПЕРЕГИБА

┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐

│   Частота, МГц   │   Предельные значения характеристики, дБ    │

│                  ├───────────────────┬─────────────────────────┤

│                  │    минимальное    │       максимальное      │

├──────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│0,25              │                   │                         │

│1,4               │-1                 │+1                       │

├──────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│1,5               │0                  │0                        │

├──────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│1,6               │-1                 │                         │

│4,5               │-1,5               │+1                       │

├──────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────┤

│4,8               │-3                 │+0,7                     │

└──────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────┘

# Приложение Д

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

## 1. Определения

Кабельная распределительная сеть - совокупность технических средств, обеспечивающих обработку, формирование и распределение радиосигналов телевизионного и звукового вещания от входов головной станции до выхода абонентской розетки. В кабельных распределительных сетях предусматривается передача других радиосигналов электросвязи в прямом и обратном направлениях.

Система кабельного распределения - совокупность технических средств, состоящих из источников сигналов, кабельной распределительной сети и абонентского оборудования.

Система коллективного приема - система кабельного распределения, обслуживающая абонентов одного или нескольких близкостоящих зданий, обеспечивающая прием эфирных радиосигналов телевизионного и ОВЧ ЧМ вещания и распределение радиосигналов в прямом направлении по коаксиальным кабельным линиям ограниченной протяженности.

Система кабельного телевидения - система кабельного распределения, обслуживающая абонентов большого района или города, обеспечивающая прием радиосигналов телевизионного и звукового вещания, поступающих от центральной головной станции по транспортной сети ВОЛС. Система обладает интерактивностью и возможностью передачи радиосигналов других служб электросвязи. Распределение радиосигналов в прямом направлении и передача радиосигналов в обратном направлении осуществляется по гибридным или коаксиальным кабельным линиям.

Специальные каналы распределения - разрешенные к использованию в кабельных распределительных сетях каналы распределения вне стандартных диапазонов частот телевизионного вещания.

Однонаправленная передача - передача в кабельной распределительной сети радиосигналов в прямом направлении от головной станции к абонентам.

Двунаправленная передача - независимая одновременная передача в кабельной распределительной сети радиосигналов в прямом и обратном направлениях (к абонентам и от абонентов).

Каналы обратного направления - каналы, занимающие полосу частот обратного направления распределительной сети и предназначенные для передачи радиосигналов в обратном направлении.

Канал приема - полоса частот, в пределах которой осуществляется прием радиосигнала программ телевизионного или ОВЧ ЧМ вещания на входе головной станции.

Канал распределения - полоса частот, в пределах которой осуществляется передача радиосигнала программ телевизионного или ОВЧ ЧМ вещания в распределительной сети.

Головная станция кабельных распределительных сетей - совокупность технических средств, обеспечивающих прием, преобразование, усиление, формирование, сложение радиосигналов телевизионного и ОВЧ ЧМ вещания; обработку других сигналов электросвязи. Головная станция включена между выходами источников сигналов (радиосигналов, видеосигналов, сигналов звуковых частот) и входом линейного тракта.

Линейный тракт - звено кабельной распределительной сети между выходом головной станции и выходом первой абонентской розетки.

Магистральная сеть - часть линейного тракта между выходом узловой станции (местной головной станцией) и пунктом домового ввода.

Домовая распределительная сеть - часть линейного тракта между пунктом домового ввода и выходом первой абонентской розетки.

Пункт домового ввода - место соединения магистральной сети с домовой распределительной сетью.

Соединительная линия - линия, состоящая из волоконно-оптического кабеля, радиочастотного коаксиального кабеля, участков радиопередачи или их комбинации.

Абонентская соединительная линия - линия, соединяющая выход абонентского ответвителя с первой абонентской розеткой.

Усилитель предварительный - усилитель, обеспечивающий усиление радиосигналов до необходимого уровня.

Канальный усилитель - усилитель, обеспечивающий усиление радиосигнала в полосе частот одного телевизионного канала.

Многодиапазонный усилитель - усилитель, обеспечивающий усиление радиосигналов нескольких диапазонов частот.

Широкополосный усилитель - усилитель, обеспечивающий усиление радиосигналов во всей полосе частот распределительной сети.

Распределитель - элемент, обеспечивающий деление энергии радиосигнала на несколько направлений.

Ответвитель - элемент, обеспечивающий ответвление части энергии радиосигнала на одно или несколько направлений.

Абонентский ответвитель - ответвитель для подключения абонентских соединительных линий к линии домовой распределительной сети.

Корректор амплитудно-частотной характеристики - элемент компенсации наклона амплитудно-частотной характеристики в диапазоне частот кабельной распределительной сети.

Абонентская розетка - элемент кабельной распределительной сети, обеспечивающий подключение абонентского оборудования к сети.

Абонентский кабель - соединительная линия между абонентской розеткой и абонентским оборудованием.

Частотный конвертор - элемент кабельной распределительной сети, обеспечивающий преобразование по частоте радиосигнала полосы канала приема в радиосигнал полосы канала распределения.

Затухание - отношение напряжения U или мощности Р радиосигнала на входе и выходе распределительной сети, звена или устройства сети, выраженное в дБ, рассчитываемое по формулам:

а = 20 lg(U1 / U2)                    (1)

или

а = 10 lg(Р1 / Р2),                   (2)

где индекс 1 соответствует значению параметра на входе, индекс 2 - на выходе.

Проходное затухание - затухание, вносимое элементом кабельной распределительной сети в полосе рабочих частот.

Переходное затухание - затухание между входом (выходом) и отводом (отводами) или между двумя отводами элемента кабельной распределительной сети.

Затухание разветвления - переходное затухание, вносимое распределителем в направлении от входа к каждому из выходов.

Коэффициент защиты отвода от отраженной волны - разность переходных затуханий между выходом-отводом и между входом-отводом направленного ответвителя.

Затухание несогласованности - отношение значений напряжения или мощности падающей и отраженной волн, выраженное в дБ, рассчитываемое по формуле:

ах = 20 lg(Uпад / Uотр) = 10 lg(Рпад / Ротр).      (3)

Опорное напряжение - напряжение U0, равное 1 мкВ.

Уровень напряжения - отношение среднеквадратического значения напряжения U на нагрузке 75 Ом к опорному напряжению U0, рассчитываемое по формуле:

N = 20 lg(U / U0).                    (4)

Пример записи: N дБ(мкВ).

Эквивалентный уровень напряжения радиосигнала с цифровой модуляцией - уровень напряжения радиосигнала, отнесенный к занимаемой им полосе частот.

Отношение радиосигнала к помехам комбинационных частот - отношение напряжения радиосигнала к напряжению помех комбинационных частот (или разность соответствующих уровней напряжения).

Максимальный уровень напряжения радиосигнала на выходе активного устройства - максимально допустимый уровень напряжения радиосигнала на выходе устройства, определяемый отношением радиосигнала к помехам комбинационных частот.

Отношение сигнала к перекрестной помехе - отношение размаха (амплитуды) детектированного модулирующего сигнала, обусловленного полезной модуляцией, к размаху (амплитуде) помехи, обусловленной перекрестной модуляцией.

Отношение радиосигнала к шуму - отношение напряжения радиосигнала (изображения или ОВЧ ЧМ вещания) к напряжению шума в заданной полосе частот.

Отношение сигнала к фоновой помехе - отношение размаха детектированного модулирующего сигнала к размаху огибающей, обусловленной фоновой модуляцией.

Отношение радиосигнала изображения к одночастотной помехе - отношение напряжения радиосигнала изображения к напряжению одночастотной радиопомехи в полосе канала изображения.

Наклон амплитудно-частотной характеристики - разность усиления или затухания между двумя точками системы для сигналов двух определенных частот.

## 2. Обозначения

Uоп - опорный измерительный уровень напряжения радиосигнала

Uни - уровень напряжения радиосигнала изображения

Uнз - уровень напряжения радиосигнала звукового сопровождения

Uб - уровень напряжения радиосигнала боковой частоты

fни - несущая частота радиосигнала изображения

fнз - несущая частота радиосигнала звукового сопровождения

fб - боковая частота, соответствующая цветовой поднесущей

fп - частота помехи

IMAIII(К) - отношение радиосигнала к помехе комбинационных частот (IMA) третьего порядка, измеренное методом трех генераторов (III) в распределительной сети или в звеньях (устройствах) сети с канальным (К) оборудованием

IMAIII(В) - отношение радиосигнала к помехе комбинационных частот (IMA) третьего порядка, измеренное методом трех генераторов (III) в распределительной сети или в звеньях (устройствах) сети с широкополосным (В) оборудованием

IMAII(В) - отношение радиосигнала к помехе комбинационных частот второго или третьего порядка, измеренное методом двух генераторов (II) в распределительной сети или в звеньях (устройствах) сети с широкополосными (В) усилителями

CSO - отношение радиосигнала к составной помехе комбинационных частот второго порядка, измеренное методом N генераторов (N) в распределительной сети или в звеньях (устройствах) сети с широкополосными усилителями

СТВ - отношение радиосигнала к составной помехе комбинационных частот третьего порядка, измеренное методом N генераторов (N) в распределительной сети или в звеньях (устройствах) сети с широкополосными усилителями

Uп - уровень напряжения помехи

## 3. Сокращения

АЧХ - Амплитудно-частотная характеристика

ГС - Головная станция

КРС - Кабельная распределительная сеть

ТТ - Технические требования

# Приложение Е

НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. ГОСТ 11216-83 "Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания. Основные параметры, технические требования, методы измерений и испытаний".

2. ГОСТ 28324-89 "Сети распределительные приемных систем телевидения и радиовещания. Классификация приемных систем, основные параметры и технические требования".

3. ГОСТ 7845-92 "Система вещательного телевидения. Основные параметры, методы измерений".

4. ГОСТ 18471-83 "Тракт передачи изображения вещательного телевидения. Звенья тракта и измерительные сигналы".

5. ГОСТ Р 50890-96 "Передатчики телевизионные маломощные. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений".

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

7. ГОСТ 13924-80 "Передатчики радиовещательные стационарные. Основные параметры, технические требования и методы измерений".

8. ГОСТ Р 51107-97 "Системы стереофонического радиовещания. Основные параметры. Методы измерений".

9. ГОСТ 16465-70 "Сигналы радиотехнические измерительные. Термины и определения".

10. ГОСТ Р 50712-94 "Соединительные линии и аппаратура звукового вещания. Технические характеристики. Методы измерений".

11. ГОСТ 18198-89 "Телевизоры. Общие технические условия".

12. ГОСТ 20532-83 "Радиопередатчики телевизионные I - V диапазонов. Основные параметры, технические требования и методы измерений".

13. ГОСТ 21879-88 "Телевидение вещательное. Термины и определения".

14. ГОСТ 24375-80 "Радиосвязь. Термины и определения".

15. ГОСТ Р 50788-95 "Установки непосредственного приема программ спутникового телевизионного вещания. Классификация. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений".

16. ГОСТ Р 52023-2003 "Сети распределительные систем кабельного телевидения".

17. Европейский стандарт CENELEG EN-50083.

18. ГОСТ 11515-91 "Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры качества. Методы измерений".

19. ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ "Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля".

20. ГОСТ Р МЭК 60065-2002 "Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности".

21. ГОСТ 12.3.019-80. ССБТ "Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности".

22. ГОСТ 464-79 "Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления".

23. ГОСТ 11289-80 "Антенны телевизионные приемные. Типы, основные параметры и общие технические требования".

24. ГОСТ 11478-88 "Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Нормы и методы испытаний на воздействие внешних механических и климатических факторов".

25. ГОСТ 15150-69 "Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды".

26. ГОСТ 16842-82 "Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников индустриальных радиопомех".

27. ГОСТ 22505-97 "Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от радиовещательных приемников, телевизоров и другой бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Нормы и методы испытаний".

28. ГОСТ 23611-79 "Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения".

29. Нормы 25-96. ГКРЧ "Нормы внешней помехозащищенности бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Допустимые значения. Методы измерений".

30. ОСТ-45.02-97 "Стандарт отрасли. Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Порядок маркировки средств электросвязи".