# Утвержден

Постановлением

Госстандарта России

от 28 марта 2000 г. N 66-ст

Дата введения -

1 июля 2001 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИЗДЕЛИЯ КОСМЕТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

LIQUID COSMETICS. GENERAL SPECIFICATIONS

ГОСТ Р 51579-2000

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования

от 10.06.2005 N 151-ст,

Изменения N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования

от 07.08.2009 N 282-ст)

## Предисловие

1. Разработан Рабочей группой с участием членов Технического комитета по стандартизации ТК 360 "Парфюмерно-косметическая продукция" и Российской парфюмерно-косметической ассоциации.

Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 360 "Парфюмерно-косметическая продукция".

2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 28 марта 2000 г. N 66-ст.

3. Введен впервые.

4. Издание (август 2002 г.) с Поправками (ИУС 1-2001, 8-2001).

## 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на жидкие косметические изделия - лосьоны, лосьоны-тоники, тоники, средства для завивки и укладки волос, дезодоранты и дезодоранты-антиперспиранты, антиперспиранты (далее - косметические жидкости) и другие аналогичные по назначению изделия, отвечающие требованиям настоящего стандарта.

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.06.2005 N 151-ст, Изменения N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

Косметические жидкости предназначены: лосьоны, лосьоны-тоники, тоники - для ухода за кожей, волосами и ногтями с целью достижения гигиенического и/или тонизирующего действия; средства для завивки и укладки волос - для ухода за волосами; дезодоранты и дезодоранты-антиперспиранты, антиперспиранты - для дезодорирующего, ароматизирующего и освежающего эффекта.

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.06.2005 N 151-ст)

Стандарт устанавливает общие технические требования к косметическим жидкостям и методы их испытаний.

Стандарт не распространяется на косметические жидкости в аэрозольной упаковке с пропеллентом, лаки для волос и маникюрные лаки, средства для холодной завивки и красящие средства для волос и губ.

Требования по безопасности изложены в 3.1.3 (водородный показатель рН), 3.1.4, 3.2, 3.3.1, 6.5, 6.6 и разделе 4.

(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

Показатели идентификации приведены в 3.1.3 (внешний вид, цвет, запах), 3.1.5.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.579-2002. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к количеству фасованных товаров в упаковках любого вида при их производстве, расфасовке, продаже и импорте

(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.06.2005 N 151-ст)

ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 1770-74. Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия

Абзац исключен. - Изменение N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст

ГОСТ 3639-79. Растворы водно-спиртовые. Методы определения концентрации этилового спирта

Абзац исключен. - Изменение N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст

Абзац исключен. - Изменение N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст

Абзац исключен. - Изменение N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст

Абзац исключен. - Изменение N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст

Абзац исключен. - Изменение N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст

Абзац исключен. - Изменение N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст

ГОСТ 6709-72. Вода дистиллированная. Технические условия

Абзац исключен. - Изменение N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст

Абзац исключен. - Изменение N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст

ГОСТ 12026-76. Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 14618.10-78. Масла эфирные, вещества душистые и полупродукты их синтеза. Методы определения плотности и показателя преломления

ГОСТ 14919-83. Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия

ГОСТ 18481-81. Ареометры и цилиндры стеклянные. Общие технические условия

Абзац исключен. - Изменение N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст

Абзац исключен. - Изменение N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст

ГОСТ 24104-2001. Весы лабораторные. Общие технические требования

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.06.2005 N 151-ст)

ГОСТ 25336-82. Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26927-86. Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

(абзац введен Изменением N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

ГОСТ 26929-94. Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

(абзац введен Изменением N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

ГОСТ 26930-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

(абзац введен Изменением N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

ГОСТ 26932-86. Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца

(абзац введен Изменением N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

ГОСТ 27429-87. Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 28498-90. Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 29188.0-91. Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний

ГОСТ 29188.2-91. Изделия косметические. Метод определения водородного показателя, рН

ГОСТ 29188.6-91. Изделия парфюмерно-косметические. Газохроматографический метод определения этилового спирта

Абзац исключен. - Изменение N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст

ГОСТ 30178-96. Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

ГОСТ Р 51391-99. Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя. Общие требования

ГОСТ Р 51652-2000. Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 18300-87. Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия

ГОСТ Р 51301-99. Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрические методы определения содержания токсичных элементов (кадмия, свинца, меди и цинка)

(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.06.2005 N 151-ст)

ГОСТ Р 51962-2002. Продукты пищевые и продовольственное сырье. Инверсионно-вольтамперометрический метод определения массовой концентрации мышьяка

(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.06.2005 N 151-ст)

ГОСТ Р 51999-2002. Спирт этиловый синтетический ректификованный и денатурированный. Технические условия

(абзац введен Изменением N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.06.2005 N 151-ст)

ГОСТ Р 52621-2006. Изделия парфюмерно-косметические. Колориметрические методы определения массовых долей ртути, свинца, мышьяка, кадмия.

(абзац введен Изменением N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

## 3. Технические требования

3.1. Характеристика

3.1.1. Косметические жидкости представляют собой водные, водно-спиртовые или спиртоводные растворы, эмульсии или суспензии, содержащие активно действующие компоненты, красители, антиоксиданты, консерванты, душистые вещества и другие добавки, обеспечивающие потребительские свойства изделий и разрешенные органами санитарно-эпидемиологического надзора России.

3.1.2. Косметические жидкости должны вырабатывать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептурам и техническим требованиям на конкретное наименование изделия и технологическим регламентам (инструкциям) при соблюдении санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке.

3.1.3. По органолептическим и физико-химическим показателям косметические жидкости должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

┌───────────────┬────────────────────────────────────────────────┐

│  Наименование │            Характеристика и норма              │

│   показателя  ├───────────────┬────────────────┬───────────────┤

│               │Лосьон, лосьон-│  Средство для  │Дезодорант,    │

│               │тоник, тоник   │   завивки и    │дезодорант-    │

│               │               │ укладки волос  │антиперспирант,│

│               │               │                │антиперспирант │

│(в  ред.  Изменения N 1,   утв.   Приказом   Ростехрегулирования│

│от 10.06.2005 N 151-ст)        │                │               │

├───────────────┼───────────────┴────────────────┴───────────────┤

│Внешний вид    │Однородная однофазная или многофазная жидкость  │

│               │(эмульсия, суспензия) без посторонних примесей  │

├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Цвет           │Свойственный цвету изделия данного наименования │

├───────────────┼────────────────────────────────────────────────┤

│Запах          │Свойственный запаху изделия данного наименования│

├───────────────┼───────────────┬────────────────┬───────────────┤

│Объемная доля  │0,0 - 75,0     │0,0 - 70,0      │0,0 - 85,0     │

│этилового      │               │                │               │

│спирта, % об.  │               │                │               │

├───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┤

│Водородный     │1,2 - 8,5      │4,0 - 8,0       │3,0 - 8,0      │

│показатель рН  │               │                │               │

├───────────────┼───────────────┴────────────────┴───────────────┤

│Исключено. - Изменение N 2,  утв.  Приказом  Ростехрегулирования│

│от 07.08.2009 N 282-ст                                          │

└───────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

3.1.4. Массовые доли свинца, мышьяка, ртути, а также микробиологические, токсикологические и клинико-лабораторные показатели косметических жидкостей не должны превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации <*>.

(п. 3.1.4 в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

--------------------------------

<*> До введения соответствующих нормативных правовых актов Российской Федерации действуют нормативные документы федеральных органов исполнительной власти [1].

(сноска введена Изменением N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

3.1.5. Идентификацию проводят по маркировке, назначению и применению изделия, а также по органолептическим (внешний вид, цвет, запах) показателям.

3.2. Требования к сырью и материалам

Сырье и материалы для приготовления косметических жидкостей должны соответствовать требованиям нормативных документов, утвержденных в установленном порядке.

Для приготовления косметических жидкостей используют ректификованный этиловый спирт из пищевого сырья по ГОСТ Р 51652 (высшей очистки, "Экстра"), ректификованный этиловый спирт технический по ГОСТ 18300 (марки "Экстра"), этиловый спирт синтетический по ГОСТ Р 51999 (марки А и Б высшего сорта), или эти же спирты, денатурированные добавками, разрешенными в установленном порядке в Российской Федерации.

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.06.2005 N 151-ст)

3.3. Маркировка

3.3.1. Маркировка потребительской тары с косметическими жидкостями - по ГОСТ Р 51391 со следующим дополнением.

На потребительской таре с косметическими жидкостями, содержащими этиловый спирт, указывают его объемную долю (% об.).

3.3.2. Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 27429.

3.4. Упаковка

3.4.1. Упаковка лосьонов, лосьонов-тоников, тоников, средств для завивки и укладки волос - по ГОСТ 27429.

3.4.2. Дезодоранты и дезодоранты-антиперспиранты, антиперспиранты упаковывают в полимерные и стеклянные флаконы или металлические баллоны, снабженные шариковым аппликатором или механическим распылителем, соответствующим требованиям нормативных или технических документов. Аналогично могут быть упакованы лосьоны, лосьоны-тоники, тоники и средства для завивки и укладки волос.

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.06.2005 N 151-ст)

3.4.3. Упаковка косметических жидкостей должна обеспечивать сохранность их качества.

3.4.4. Косметические жидкости упаковывают в соответствии с техническим документом на конкретное наименование изделия. Допустимое отрицательное отклонение по массе или объему должно соответствовать ГОСТ 8.579 (Приложение А).

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.06.2005 N 151-ст)

3.4.5. Косметические жидкости, содержащие этиловый спирт, упаковывают во флаконы объемом не более 255 куб. см.

3.4.6. Тара и упаковочные средства должны быть изготовлены из материалов, разрешенных в установленном порядке для контакта с пищевыми продуктами.

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.06.2005 N 151-ст)

3.4.7. Не допускается выпускать косметические жидкости в потребительской таре, предназначенной для пищевых продуктов, алкогольных напитков и бытовой химии.

## 4. Требования безопасности

4.1. По степени воздействия на организм человека косметические жидкости в соответствии с ГОСТ 12.1.007 относят к 4-му классу опасности (вещества малоопасные).

Косметические жидкости не должны оказывать общетоксического, кожно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.06.2005 N 151-ст)

4.2. Показатели безопасности косметических жидкостей не должны превышать норм, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации <*>.

(п. 4.2 в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

4.3. Общие требования по обеспечению пожарной безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.004.

4.4. При загорании следует применять тонкораспыленную воду, химическую или воздушно-механическую пену, песок, все виды огнетушителей.

## 5. Правила приемки

5.1. Косметические жидкости принимают по ГОСТ 29188.0, раздел 1.

5.2. Отбор проб проводят по ГОСТ 29188.0, раздел 2.

5.3. Для проверки соответствия косметических жидкостей требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные и периодические испытания.

5.4. Приемо-сдаточные испытания проводят по показателям: внешний вид, цвет, запах, объемная доля этилового спирта, водородный показатель рН.

5.5. Периодические испытания проводят по показателям: массовые доли свинца, мышьяка, ртути и микробиологическим, токсикологическим и клинико-лабораторным показателям. Периодичность контроля устанавливают в соответствии с требованиями технических документов предприятия.

(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

5.6. Микробиологические показатели определяют в косметических жидкостях, содержащих не более 25% объемной доли этилового спирта.

(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

5.7. В косметических жидкостях, содержащих соли алюминия (дезодоранты-антиперспиранты) или другие специальные добавки (средства для укладки волос с блестками), а также в многофазных жидкостях допускается не определять объемную долю этилового спирта.

## 6. Методы испытаний

Из выборки, отобранной по ГОСТ 29188.0, составляют объединенную пробу, которая должна быть не менее 200 куб. см.

6.1. Определение внешнего вида

Внешний вид косметических жидкостей определяют по ГОСТ 29188.0, раздел 3.

6.2. Определение цвета

Цвет косметических жидкостей определяют по ГОСТ 29188.0, раздел 3.

6.3. Определение запаха

Запах косметических жидкостей определяют по ГОСТ 29188.0, раздел 3.

6.4. Определение объемной доли этилового спирта

Объемную долю этилового спирта в косметических жидкостях определяют методом газовой хроматографии (6.4.1) или методом отгона (6.4.2). Допускается определять объемную долю этилового спирта по плотности (6.4.3) при условии совпадения результатов испытания с результатами методов (6.4.1 или 6.4.2) в пределах +/- 2%.

6.4.1. Определение объемной доли этилового спирта методом газовой хроматографии

Объемную долю этилового спирта в косметических жидкостях определяют по массовой доле этилового спирта методом газовой хроматографии по ГОСТ 29188.6 с последующим пересчетом по алкоголеметрическим таблицам [2].

Допускается использовать газовый хроматограф с детектором по теплопроводности.

6.4.2. Определение объемной доли этилового спирта в однородной косметической жидкости методом отгона

6.4.2.1. Аппаратура и реактивы

Колба 1(2)-100(50)-2 по ГОСТ 1770.

Колба К-1-250-29/32 ТС по ГОСТ 25336.

Холодильник ХПТ-1-400-14/25 ХС по ГОСТ 25336.

Алонж АИО-14/23-14/23 ТС по ГОСТ 25336.

Насадка Н1-29/32-14/23-14/23 ТС по ГОСТ 25336.

Электроплитка закрытая по ГОСТ 14919.

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 высокого класса точности с пределом допускаемой абсолютной погрешности однократного взвешивания не более +/- 0,0001 г.

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 10.06.2005 N 151-ст)

Ареометры АОН-1 по ГОСТ 18481.

Цилиндр Ц-100 по ГОСТ 1770.

Кусочки фарфора.

Лед.

Термометр жидкостный стеклянный с диапазоном измерения температур от 0 °С до 100 °С и ценой деления 1 °С по ГОСТ 28498 и [3].

Термостат.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Допускается применение аппаратуры и средств измерений с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками, а также реактивов, по качеству не ниже указанных в настоящем стандарте.

6.4.2.2. Проведение испытания

20

Определяют плотность косметической жидкости (ро  )  ареометром

по  ГОСТ  14618.10. Затем косметическую жидкость наливают в мерную

колбу  вместимостью  100  куб.  см  при  20  °С (для косметических

жидкостей,  содержащих  более  70%  этилового  спирта,   применяют

мерную  колбу  вместимостью  50  куб. см). Содержимое мерной колбы

количественно    переносят   в   перегонную   круглодонную   колбу

вместимостью  250  куб.  см,  мерную колбу ополаскивают 2 - 3 раза

дистиллированной  водой  (по  10  -  15  куб.  см), промывные воды

сливают  в перегонную колбу, соединенную с холодильником с помощью

насадки   с  термометром.  Приемной  колбой  служит  мерная  колба

вместимостью  100  куб.  см,  в которую предварительно наливают 10

куб.   см   дистиллированной  воды.  Приемную  колбу  через  алонж

соединяют  с  холодильником,  помещают  в  холодную воду со льдом.

Отгонку  проводят при температуре от 78 °С до 100 °С в течение  30

-  40 мин. и прекращают ее, когда приемная колба наполнится на 4/5

объема  (около  80  куб. см дистиллята). Колбу закрывают пробкой и

оставляют на 30 мин. в термостате или  водяной  бане  при  20  °С.

Затем содержимое колбы доводят  до  метки  дистиллированной  водой

температурой  20 °С, энергично перемешивают и определяют плотность

20

водно-спиртового отгона (ро  ) ареометром по ГОСТ 14618.10.

I

Объемную  долю  этилового  спирта  в  водно-спиртовом растворе

отгона  Х  в процентах находят по алкоголеметрическим таблицам [2]

1

или [4].

6.4.2.3. Обработка результатов

Объемную  долю этилового спирта в косметической жидкости X, %,

вычисляют по формуле:

20

Х  х ро   х V

1     I     1

Х = --------------,                     (1)

20

ро   х V

где:

Х  - объемная доля этилового спирта в водно-спиртовом растворе

1

отгона, %;

20

ро   - плотность водно-спиртового раствора отгона, г/куб. см;

I

V  - вместимость приемной мерной колбы, куб. см;

1

20

ро   - плотность косметической жидкости, г/куб. см;

V - вместимость  мерной колбы, взятой для отбора косметической

жидкости, куб. см;

Х - вычисляют  до  второго  десятичного  знака  с  последующим

округлением до первого десятичного знака.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемое расхождение между которыми не должно превышать 1,0%; пределы абсолютной погрешности измерения +/- 0,5% при вероятности Р = 0,95.

6.4.3. Определение объемной доли этилового спирта в однородной косметической жидкости по плотности

Объемную  долю этилового спирта определяют с помощью ареометра

20

по  ГОСТ  3639  или  по   плотности   (ро  )   по   ГОСТ  14618.10

с   последующим   пересчетом   в   объемную  долю этилового спирта

по алкоголеметрическим таблицам [2] или [4].

6.5. Определение водородного показателя рН

Водородный показатель рН в косметических жидкостях определяют по ГОСТ 29188.2.

6.6. Определение массовой доли свинца

Массовую долю свинца определяют по ГОСТ Р 52621 или ГОСТ 26932 с пробоподготовкой по ГОСТ 26929 (раздел 3 или 4).

Допускается использовать для определения массовой доли свинца атомно-абсорбционный метод по ГОСТ 30178 или метод инверсионной вольтамперометрии по ГОСТ Р 51301.

(п. 6.6 в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

6.6а. Определение массовой доли мышьяка

Массовую долю мышьяка определяют по ГОСТ Р 52621 или ГОСТ 26930 с пробоподготовкой по ГОСТ 26929 (раздел 3 или 4).

Допускается использовать для определения массовой доли мышьяка метод инверсионной вольтамперометрии по ГОСТ Р 51962.

(п. 6.6а введен Изменением N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

6.6б. Определение массовой доли ртути

Массовую долю ртути определяют по ГОСТ Р 52621 или ГОСТ 26927 с пробоподготовкой по ГОСТ 26929 (раздел 3 или 4).

Допускается использовать для определения массовой доли ртути метод инверсионной вольтамперометрии по [5].

(п. 6.6б введен Изменением N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

6.7. Определение микробиологических показателей

Микробиологические показатели определяют по [6].

(п. 6.7 в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

6.7а. Определение токсикологических и клинико-лабораторных показателей

Токсикологические и клинико-лабораторные показатели определяют по методам, указанным в [1].

(п. 6.7а введен Изменением N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования от 07.08.2009 N 282-ст)

7. Транспортирование и хранение

7.1. Транспортирование и хранение жидких косметических изделий - по ГОСТ 27429.

7.2. Срок годности для каждого конкретного наименования жидких косметических изделий устанавливает предприятие-изготовитель.

# Приложение А

(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования

от 10.06.2005 N 151-ст,

Изменения N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования

от 07.08.2009 N 282-ст)

[1] СанПиН 1.2.681-97      Гигиенические требования к производству

и безопасности парфюмерно-косметической

продукции

[2] Государственная        Алкоголеметрические таблицы

фармакопея СССР, изд.

XI, вып. I, том I

[3] ТУ 25-2021.003-88      Термометры ртутные стеклянные

лабораторные

[4]                        Таблицы для определения содержания

этилового спирта в водно-спиртовых

растворах. Издательство стандартов,

Москва, 1999, том I, табл. 2

[5] МУК 4.1.1512-03        Инверсионно-вольтамперометрические

измерения концентрации ионов ртути

в воде

(п. [5]  в  ред.  Изменения N 2, утв. Приказом Ростехрегулирования

от 07.08.2009 N 282-ст)

Приложения N:

Исключено. - Изменение N 1,   утв.  Приказом  Ростехрегулирования

от 10.06.2005 N 151-ст

8.16                       Методика количественного химического

анализа проб косметических препаратов

на содержание микроколичеств ртути

методом инверсионной вольтамперометрии

Исключено. - Изменение N 1,   утв.  Приказом  Ростехрегулирования

от 10.06.2005 N 151-ст

[6] МУК 4.2.801-99         Методы микробиологического контроля

парфюмерно-косметической продукции