# Утвержден

Постановлением

Госстандарта России

от 22 декабря 2000 г. N 404-ст

Дата введения -

1 января 2002 года

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

GOODS OF HOUSEHOLD CHEMISTRY.

GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS

ГОСТ Р 51696-2000

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ

от 26.12.2003 N 388-ст)

## Предисловие

1. Разработан и внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 354 "Бытовая химия", Научно-производственным акционерным обществом "РОССА".

2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 22 декабря 2000 г. N 404-ст.

3. Введен впервые.

## 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на товары бытовой химии и устанавливает общие технические требования к ним.

Коды ОКП товаров бытовой химии, на которые распространяется настоящий стандарт, указаны в Приложении А.

Требования по безопасности изложены в 3.2.1 (таблица 1) и 3.4 ГОСТ Р 51697.

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.2003 N 388-ст)

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51121-97. Товары непродовольственные. Информация для потребителя. Общие требования.

ОСТ 6-15-90.2-90. Товары бытовой химии. Упаковка.

ОСТ 6-15-90.3-90. Товары бытовой химии. Маркировка.

ГОСТ Р 51697-2000. Товары бытовой химии в аэрозольной упаковке. Общие технические условия.

(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.2003 N 388-ст)

## 3. Общие технические требования

3.1. Товары бытовой химии (далее - средства) должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, нормативного или технического документа на средство или группу однородной продукции, утвержденного в установленном порядке.

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.2003 N 388-ст)

3.2. Характеристики.

3.2.1. По физико-химическим показателям средства должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.

Таблица 1

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ

от 26.12.2003 N 388-ст)

┌──────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐

│           Наименование показателя            │     Значение    │

├──────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤

│1. Показатель активности водородных ионов     │                 │

│(рН) средства или водного раствора средства   │                 │

│с массовой долей 1%, рН:                      │                 │

│ для кислых средств, не подлежащих контакту   │                 │

│ с кожей рук                                  │Менее 3,0        │

│ для средств, контактирующих с кожей рук      │3,0 - 11,5       │

│ для щелочных средств, не подлежащих контакту │                 │

│ с кожей рук                                  │Более 11,5       │

│                                              │                 │

│2. Массовая доля щелочных компонентов в       │                 │

│отбеливающих средствах, содержащих            │                 │

│гипохлорит натрия и щелочь, %, не более       │5                │

│ или                                          │                 │

│массовая концентрация щелочных компонентов в  │                 │

│отбеливающих средствах, содержащих гипохлорит │                 │

│натрия и щелочь, г/куб. дм, не более          │60               │

│ или                                          │                 │

│массовая доля щелочных компонентов в          │                 │

│чистящих средствах и в средствах по уходу за  │                 │

│канализационными трубами, %, не более         │75               │

│ или                                          │                 │

│массовая концентрация щелочных компонентов в  │                 │

│чистящих средствах и в средствах по уходу за  │                 │

│канализационными трубами, г/куб. дм, не более │200              │

│                                              │                 │

│3. Массовая доля активного кислорода в        │                 │

│средствах, содержащих перекисные соединения,  │                 │

│%, не более                                   │14               │

│                                              │                 │

│4. Массовая доля серосодержащих               │                 │

│восстановителей в средствах, содержащих       │                 │

│серосодержащие восстановители, %, не более    │68               │

│                                              │                 │

│5. Массовая доля анионных поверхностно-       │                 │

│активных веществ (АПАВ) в средствах,          │                 │

│содержащих АПАВ, %, не более                  │35               │

│                                              │                 │

│6. Массовая доля неионогенных поверхностно-   │                 │

│активных веществ (НПАВ) в средствах,          │                 │

│содержащих НПАВ, %, не более                  │45               │

│                                              │                 │

│7. Смываемость с посуды средств для мытья     │                 │

│посуды, мг/куб. дм, не более:                 │                 │

│ - для средств, содержащих анионные           │                 │

│ поверхностно-активные вещества (АПАВ)        │0,5              │

│ - для средств, содержащих неионогенные       │                 │

│ поверхностно-активные вещества (НПАВ)        │0,1              │

│                                              │                 │

│8. Массовая доля фосфорсодержащих соединений  │                 │

│в пересчете на Р2О5, %, не более:             │                 │

│ - в средствах, содержащих фосфаты (кроме     │                 │

│ водосмягчающих средств)                      │22               │

│ - в водосмягчаюших средствах                 │30               │

│                                              │                 │

│9. Массовая доля активного хлора в            │                 │

│средствах, содержащих хлорактивные            │                 │

│соединения, %, не более                       │8                │

│ или                                          │                 │

│массовая концентрация активного хлора в       │                 │

│средствах, содержащих хлорактивные            │                 │

│соединения, г/куб. дм, не более               │200              │

│                                              │                 │

│10. Массовая доля нерастворимого в воде       │                 │

│остатка (абразива) в средствах, содержащих    │                 │

│абразивы, %, не более                         │90               │

│                                              │                 │

│11. Массовая доля этилового спирта, %, не     │                 │

│более:                                        │                 │

│ - для содержимого в аэрозольной упаковке с   │Должна           │

│ пропеллентом                                 │соответствовать  │

│                                              │значениям,       │

│                                              │установленным в  │

│                                              │нормативном или  │

│                                              │техническом      │

│                                              │документе на     │

│                                              │средство         │

│                                              │                 │

│ - для остальных средств                      │80               │

│                                              │                 │

│12. Массовая доля действующего вещества в     │Должна           │

│дезинфицирующих, дезинсекционных и            │соответствовать  │

│дератизационных средствах                     │нормам,          │

│                                              │установленным в  │

│                                              │нормативном или  │

│                                              │техническом      │

│                                              │документе на     │

│                                              │средство         │

│                                              │                 │

│13. Показатели безопасности и эффективности   │Должны           │

│средств, в том числе:                         │соответствовать  │

│                                              │нормам,          │

│                                              │утвержденным     │

│                                              │Минздравом       │

│                                              │России, по [1]:  │

│ дезинфицирующих                              │1.1, 1.3 - 1.5,  │

│                                              │2.1, 2.3 - 2.6,  │

│                                              │5.1              │

│ дезинсекционных                              │1.8 - 1.11, 3.1 -│

│                                              │3.16, 5.2        │

│ дератизационных                              │1.12, 4.1, 4.2,  │

│                                              │5.3              │

└──────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘

Примечания. 1. Допускается качественное определение компонентов по показателям 5 и 6 при содержании их не более 2,0%.

2. Показатель 6 определяют только для НПАВ, представляющих собой полиоксиэтиленгликолевые эфиры спиртов или фенолов.

3. Показатель 6 не определяют при наличии в рецептуре средства окислителя или восстановителя.

3.2.2. Показатели, обеспечивающие потребительские свойства и конкурентоспособность продукции, изложены в таблице 2.

(п. 3.2.2 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.2003 N 388-ст)

Таблица 2

┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────┐

│              Наименование показателя                  │Значение│

├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│1. Чистящая способность чистящих средств и средств по  │        │

│уходу за автомобилями, мотоциклами и велосипедами в    │        │

│соответствии с назначением средства, %, не менее:      │        │

│ на крашеной или полимерной поверхности                │80      │

│ на стеклянной поверхности                             │85      │

│ на эмалированной поверхности:                         │        │

│  для безабразивных порошков                           │85      │

│  для порошков и суспензий на мягких абразивах         │70      │

│  для порошков на твердых абразивах                    │60      │

│  для паст                                             │40      │

│  для универсальных жидких средств                     │80      │

│ на лакокрасочной поверхности                          │65      │

│ на кафельной поверхности для средств для удаления     │        │

│ ржавчины (кроме жидких средств)                       │80      │

│                                                       │        │

│2. Моющая способность чистящих средств для различных   │        │

│видов поверхностей, используемых в виде растворов, %,  │        │

│не менее                                               │80      │

│                                                       │        │

│3. Эффективность удаления ржавчины с твердой           │        │

│поверхности жидкими чистящими средствами,              │        │

│предназначенными для удаления ржавчины с твердой       │        │

│поверхности, %, не менее                               │80      │

│                                                       │        │

│4. Отбеливающая способность отбеливающих               │        │

│средств, %, не менее:                                  │        │

│ - хлопчатобумажная ткань                              │75      │

│ - капроновая ткань                                    │80      │

│ - шерстяная ткань                                     │44      │

│                                                       │        │

│5. Подкрахмаливающая способность подкрахмаливающих     │        │

│средств, сН х кв. см, не менее                         │1,0     │

│                                                       │        │

│6. Антиэлектростатический эффект (удельное             │        │

│электрическое поверхностное сопротивление) средств     │        │

│для антиэлектростатической обработки тканей, меха      │      12│

│и твердых поверхностей, Ом, не более                   │1 х 10  │

│                                                       │        │

│7. Эффективность пятноудаления, %, не менее:           │        │

│ для пятновыводных средств                             │90      │

│ для пятновыводных салфеток                            │80      │

└───────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

3.2.3. Дополнительные требования и показатели, не влияющие на безопасность средства, не предусмотренные настоящим стандартом, указывают в нормативном или техническом документе на средство.

(п. 3.2.3 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.2003 N 388-ст)

3.2.4. Перечень показателей на средство, периодичность их определения указывают в нормативном или техническом документе на это средство.

(п. 3.2.4 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.2003 N 388-ст)

3.3. Срок годности средства должен быть установлен в нормативном или техническом документе на средство.

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.2003 N 388-ст)

3.4. Маркировка.

3.4.1. Маркировка - по ОСТ 6-15-90.3.

Информация для потребителя - по ГОСТ Р 51121.

Маркировка товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке - по 3.3 ГОСТ Р 51697.

(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.2003 N 388-ст)

3.5. Упаковка.

3.5.1. Упаковка - по ОСТ 6-15-90.2.

Упаковка товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке - по 3.4 ГОСТ Р 51697.

(абзац введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.2003 N 388-ст)

3.6. При изготовлении товаров бытовой химии используют этиловый спирт или спиртосодержащие смеси, разрешенные органами здравоохранения.

(п. 3.6 введен Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.2003 N 388-ст)

# Приложение А

(обязательное)

КОДЫ ОКП НА ТОВАРЫ БЫТОВОЙ ХИМИИ

ПО "ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ ПРОДУКЦИИ"

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ

от 26.12.2003 N 388-ст)

Таблица А.1

┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────┐

│              Наименование продукции                   │Код ОКП │

├───────────────────────────────────────────────────────┼────────┤

│1. Средства отбеливающие                               │23 8210 │

│2. Средства для подсинивания                           │23 8220 │

│3. Средства для подкрахмаливания                       │23 8230 │

│4. Средства для антиэлектростатической обработки       │        │

│изделий из тканей                                      │23 8250 │

│5. Мягчители для изделий из тканей                     │23 8260 │

│6. Средства отделочные                                 │23 8270 │

│7. Средства пятновыводные                              │23 8310 │

│8. Средства чистящие                                   │23 8320 │

│9. Средства полирующие                                 │23 8330 │

│10. Средства по уходу за изделиями из кожи и замши     │23 8340 │

│11. Средства по уходу за автомобилями, мотоциклами,    │        │

│велосипедами:                                          │        │

│ моющие                                                │23 8410 │

│ чистящие                                              │23 8420 │

│ полирующие                                            │23 8430 │

│ по уходу за автомобилями, мотоциклами и велосипедами  │        │

│ прочие                                                │23 8490 │

│12. Средства для борьбы с бытовыми насекомыми -        │        │

│инсектициды                                            │23 8610 │

│13. Средства для отпугивания насекомых - репелленты    │23 8620 │

│14. Средства для борьбы с домашними грызунами - зооциды│23 8630 │

│15. Средства дезинфицирующие                           │23 8640 │

│16. Средства для борьбы с бытовыми насекомыми прочие   │23 8690 │

│17. Средства ароматизирующие, дезодорирующие и другие  │23 8930 │

│18. Средства для уничтожения запахов в помещении и     │        │

│закрытых емкостях                                      │23 8980 │

│19. Препараты различного назначения прочие             │23 8990 │

└───────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

# Приложение Б

(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] N 01-12-/75-97. Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации

# Приложение В

(справочное)

(введено Изменением N 1, утв. Постановлением Госстандарта РФ

от 26.12.2003 N 388-ст)

Определения физико-химических показателей и показателей, обеспечивающих потребительские свойства товаров бытовой химии, проводятся по следующим стандартам:

ГОСТ Р 50550-93. Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН)

ГОСТ Р 50551-93. Товары бытовой химии. Метод определения активного хлора

ГОСТ Р 50672-94. Товары бытовой химии. Метод определения массовой доли активного кислорода

ГОСТ Р 50673-94. Товары бытовой химии. Метод определения массовой доли серосодержащих восстановителей

ГОСТ Р 51018-97. Товары бытовой химии. Метод определения неионогенного поверхностно-активного вещества

ГОСТ Р 51019-97. Товары бытовой химии. Метод определения щелочных компонентов

ГОСТ Р 51020-97. Товары бытовой химии. Метод определения нерастворимого в воде остатка (абразива)

ГОСТ Р 51021-97. Товары бытовой химии. Метод определения смываемости с посуды

ГОСТ Р 51022-97. Товары бытовой химии. Методы определения анионного поверхностно-активного вещества

ГОСТ Р 51023-97. Товары бытовой химии. Методы определения фосфорсодержащих соединений

ОСТ 6-15-1616-90. Средства отбеливающие бытовые. Методика определения отбеливающей способности

ОСТ 6-15-1643-90. Средства аппретирующие бытовые. Методика определения подкрахмаливающей способности

ОСТ 6-15-1660-90. Средства чистящие бытовые. Методика определения чистящей способности средств для чистки эмалированной поверхности и стекла

ОСТ 6-15-1661-90. Средства чистящие бытовые. Методика определения чистящей способности средств для чистки рук и эффективности удаления ржавчины с твердой поверхности

ОСТ 6-15-1662-90. Средства чистящие бытовые. Методика определения моющей способности

ОСТ 6-15-1663-90. Средства пятновыводные. Методика определения эффективности пятноудаления

ОСТ 2309-005-00209645-94. Средства чистящие бытовые. Методика определения чистящей способности средств для чистки крашеных и полимерных поверхностей

ОСТ 2382-003-00209645-94. Товары бытовой химии. Методика определения антиэлектростатического эффекта.